应急预案编号：DZ-HJYJYA-2018

应急预案版本号：第二版

昆山多达高新电子有限公司

突发环境事件应急预案

编制单位：昆山多达高新电子有限公司

编制日期：二○一八年十月二十五日

昆山多达高新电子有限公司

突发环境事件应急预案批准页

单位（盖章）：昆山多达高新电子有限公司

批准签发（负责人签名或盖章）：

发布日期：2018年10月25日

目  录

1	总则	- 1 -

1.1	编制目的	- 1 -

1.2	编制依据	- 1 -

1.3	适用范围	- 3 -

1.4	应急预案体系	- 4 -

1.5	工作原则	- 7 -

2	基本情况	- 8 -

2.1	企业基本情况	- 8 -

2.2	环境风险源基本情况	- 9 -

2.3	公司周围环境概况	- 12 -

2.4	昆山市千灯镇基本情况	- 13 -

3	环境风险源与环境风险评价	- 18 -

3.1	环境风险源	- 18 -

3.2	风险评价结论	- 29 -

3.3	风险类型及事故统计资料	- 31 -

3.4	企业现有应急能力评估	- 33 -

4组织机构及职责	- 37 -

4.1应急救援组织机构设置	- 37 -

4.2指挥机构的主要职责	- 37 -

4.3应急救援指挥部成员及主要职责	- 38 -

4.4各应急救援小组的职责	- 39 -

4.5临时应急人员的设置与职责	- 40 -

5	预防与预警	- 41 -

5.1环境风险源监控与预防	- 41 -

5.2	预警行动	- 42 -

5.3	报警、通讯联络方式	- 44 -

6	信息报告与通报	- 47 -

6.1内部报告	- 47 -

6.2信息上报	- 47 -

6.3	信息通报	- 47 -

6.4事件报告内容	- 48 -

6.5与千灯镇环境事件应急预案联动、衔接方案	- 49 -

7	应急响应与措施	- 50 -

7.1分级响应机制	- 50 -

7.2应急措施	- 51 -

7.3应急监测	- 64 -

7.4应急终止	- 66 -

8	后置处理	- 68 -

8.1善后处理	- 68 -

8.2保险	- 68 -

9应急培训和演练	- 69 -

9.1应急培训	- 69 -

9.2演练	- 70 -

10奖惩	- 72 -

10.1奖励	- 72 -

10.2责任追究	- 72 -

11 保障措施	- 73 -

11.1内部保障	- 73 -

11.2外部救援	- 75 -

12 预案的评审、备案、发布和更新	- 77 -

12.1评审	- 77 -

12.2备案	- 77 -

12.3发布	- 77 -

12.4更新	- 77 -

13预案的实施和生效时间	- 79 -

14  附则	- 80 -

14.1名词术语定义	- 80 -

14.2预案管理与更新	- 81 -

14.3预案实施时间	- 81 -

15  附图与附件	- 82 -

15.1附图	- 82 -

15.2附件	- 82 -

# 总则

## 编制目的

制定环境突发事件应急预案的目的是为了进一步健全公司环境污染事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事件的危害，提高公司环境保护方面人员得应急反应能力，确保迅速有效地处理突发性环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事件，指导和规范突发性环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的效能，将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全, 同时加强企业与政府应对工作衔接。特制定本工作预案。

编制了本环境污染事件应急预案，作为公司事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据，切实加强和规范公司环境风险源得监控和环境污染事件应急的措施。

## 编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年修订，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正版）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日正式实行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议2015年8月29日第二次修订通过，自2016年1月1日起施行；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日施行）；

（6）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；

（7）《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修订）；

（8）《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环境保护总局令 第27号，2005年）；

（9）《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号，2005年）；

（10）《排放污染物申报登记管理规定》（国家环保局令第10号，1992年）；

（11）《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法（试行）》（环发〔2006〕50号）；

（12）《危险化学品目录》（2015版）；

（13）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）;

（14）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001，2013修改单）;

（15）《危险废物鉴别标准》（GB508.1-2007）；

（16）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）；

（17）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号，2008年）；

（18）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）；

（19）《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，2002年）；

（20）《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）；

（21）国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号）；

（22）《关于开展全国重点行业企业环境风险及化学品检查工作的通知》（环办[2010]13号）；

（23）《关于开展涉及易燃易爆危险品建设项目环境风险排查和整改的通知》（环办[2010]111号）；

（24）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（25）《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》（安监管危化字[2004]43号）;

（26）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》（环发[2015]4号）；

（27）《江苏省危险废物管理暂行办法》，江苏省人民政府令第123号，1997年；

（28）《江苏省突发事件应急预案管理办法》（苏政办发[2012]153号）；

（29）《国家突发公共事件总体应急预案》；

（30）《国家突发环境事件应急预案》；

（31）《江苏省突发公共事件总体应急预案》；

（32）《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）（企业版）；

（33）《苏州市突发公共事件总体应急预案》；

（34）《苏州市突发环境风险事故应急方案》（苏府[2006]136号）；

（35）《苏州市突发环境污染事件预警及应急处置系统建设方案》；

（36）《苏州市危险化学品事故应急预案》；

（37）《苏州市较大以上安全生产事故应急预案》；

（38）《苏州市突发水污染事件应急预案》；

（39）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（40）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（41）《大气污染物综合排放标准》（GB 31572-2015）；

（42）《太湖地区城镇污水处理及重点工业行业主要水污染排放限值》（DB32/1072-2007）；

（43）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（44）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

（45）《企业突发环境事件风险分级方法》，HJ941-2018。

## 适用范围

### 适用范围

本预案适用于范围如下：

（1）适用主体：昆山多达高新电子有限公司

（2）地理或管理范围：本企业及周边环境敏感区域；

（3）事件类别：公司内人为或不可抗力造成的废气、废水、固废（包括危险废物）、危险化学品、有毒化学品等环境污染破坏事件，在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中因有毒有害化学品的泄漏、扩散所造成的突发性环境污染事件；企业生产过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事故造成的突发性环境污染事故；因遭受自然灾害而造成的可能危及人体健康的环境污染事件；其他突发性环境污染事件应急处理，不包括生物安全事故和辐射安全事故风险；

（4）工作内容：包括预警、处置、监测等

### 突发环境事件类型、级别

#### 1.3.2.1 突发环境事件的类型

根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，突发环境事件分为：

（1）环境污染事件（即水污染事件、大气污染事件、噪声与振动污染事件、土壤污染事件、地下水污染事件、固体废弃物污染事件、危险化学品和废弃化学品污染事件、农业环境污染事件等）；

（2）生态环境破坏事件。

根据本公司的生产和原辅料的使用情况判断，本公司可能发生的突发环境事件为环境污染事件。

#### 1.3.2.2 突发环境事件的级别

针对突发环境事件的严重性、紧急性、可控性和影响范围，本公司突发环境事件分为3个等级：重大事故（Ⅰ级）、较大事故（Ⅱ级）、一般事故（Ⅲ级）。

事故影响超出公司控制范围，应当根据严重的程度，通报区，市、省或者国家相关部门，由相关部门决定启动相关预案、并采取相应的应急措施，为重大环境污染事件（Ⅰ级）；

事故的有害影响超出车间范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内，为较大环境污染事件（Ⅱ级）；

事故的有害影响局限在各车间之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在公司局部区域内，为一般环境污染事件（Ⅲ级）。

## 应急预案体系

本公司应急预案体系由公司根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对公司的实际情况制定本公司环境突发事件总体应急预案，不单独制定各单项应急预案。

本应急预案针对企业内发生的突发环境事件制订了应急预案和现场应急处置方案，并明确了事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责，明确了企业内部各部门之间、企业与开发区政府及各相关部门的联系与衔接。

本应急预案以现场处置预案为主，其他安全预案、消防预案、应急措施预案相辅相成。

本次应急预案体系见图1-1。

图1-1  应急预案体系示意图

## 工作原则

（1）救人第一、环境优先。

（2）先期处置、防止危害扩大。

（3）快速响应、科学应对。

（4）应急工作与岗位职责相结合。

# 基本情况

## 企业基本情况

昆山多达高新电子有限公司成立于2006年09月13日，注册资本：9500万人民币，法定代表人：冯建明，统一社会信用代码：9132058379231009X2，原名为昆山多达高新塑料合金有限公司，公司位于千灯镇支浦路99号，经营范围：柔性线路板、HDI线路板生产、销售；经营本企业自产产品技术的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

2008年经苏州市环保局批准年生产新增柔性及HDI线路板10万平方米，批复文号为苏环建[2008]234号，目前第一阶段已通过环保验收，因市场原因，原申报的化镍金、镀镍金、喷锡工艺未建，本次审核范围仅为镀铜生产线（第一阶段验收内容）。

公司占地面积13333.4平方米，厂区绿化面积4000平方米。主要从事线路板产品的生产，可年产柔性及HDI线路板10万平方米。现有员工300人，年工作日260天，日工作时间24小时，每天三班次，全年工作时间6240小时。投产至今，经当地环保部门核实，未发现事故排放和环境纠纷。

多达电子于2016年12月编制了突发环境事件应急预案并取得备案文件并于2016年12月颁布实施。企业在应急预案颁布期间没有发生突发环境事件。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》规定企业环境应急预案应当每三年至少修订一次，自上次编制应急预案时间至今已近三年，同时按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的要求，应重新确定风险分级，确定企业环境风险等级。鉴于此，遂对多达电子的应急预案进行修订并进行环境风险评估。

公司所在地周围水源丰富，这些河道均与吴淞江相通，河流流速缓慢，流向基本是由西向东。公司所在地周围土地肥沃，主要以种植水稻、小麦、油菜为主，植被覆盖率较高。从地质上来说，该区域属于华东陆地带，在新构造运动中，处于强烈震荡性下陷地区，地表水为河流、湖泊和海洋的沉积物所覆盖，经历了从海湾到泻湖，进而沉积成陆地的过程。经古地理研究证实，在新生代第四季更新世（距今约200—300万年），仍处于陆相沉积环境中，后经三次海浸（最后一次距今1.65万年—13万年），成为大海。全新世纪之后，因海退而脱离了海湾环境。又经流水冲击和沉淀，成为浅平原。

昆山多达高新电子有限公司基本情况汇总见表2.1-1，各期工程审批与验收见表2.1-2。

表2.1-1  企业基本情况汇总表

| 企业名称 | 昆山多达高新电子有限公司 | 法人代表 | 冯建明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 | 有限公司 | 所属行业 | 印制电路板制造业 |
| 企业地址 | 昆山市千灯镇支浦路99号 | 邮政编码 | 215300 |
| 联系电话 | 0512-82617999 | 传 真 | 0512-57478306 |
| 联系人 | 王静 | 手 机 | 18896831188 |
| 企业注册资本 | 9500万元 | 环保投资 | 500万元 |
| 企业成立日期 | 2006年09月13日 | 企业投产日期 | 2006年11月 |
| 主要产品及生产能力： | 年生产柔性及HDI线路板10万平方米 | 2017年产能 | 电路板9.51万平方米 |
| 经度坐标 | 东经约120.987° | 纬度坐标 | 北纬约31.289° |
| 经营范围 | 柔性线路板、HDI线路板生产、销售；经营本企业自产产品技术的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。 |
| 职工人数、班制 | 现有员工300人，年工作日260天，日工作时间24小时，每天三班次，全年工作时间6240小时 | 经营规模 | 中型 |
| 主要生产车间： | 开料车间、钻孔车间、孔化车间、湿膜车间、电镀车间、文字车间、热平车间、成型车间、电测车间、包装车间 |
| 主要生产设备： | 酸性蚀刻线2条、电镀一次铜线2条、PTH线1条 |
| 企业质量、环境管理体系及产品认证情况： | ISO9001认证、TSI16949认证、ISO14001认证 |

企业地理位置见附图1。

表2.1-2  各期工程审批与验收

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 环保批复情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆山多达高新塑料合金有限公司建设项目 | 生产汽车零配件80万套 | 2006年7月17日通过环保审批，昆环建[2006]2609号 | 已取消 |
| 2 | 昆山多达高新塑料合金有限公司增加经营范围项目 | 年生产新增柔性及HDI线路板10万平方米 | 2008年5月30日通过环保审批，苏环建[2008]234号 | 已通过第一阶段验收 |
| 3 | 昆山多达高新塑料合金有限公司更名项目 | 名称由原来的“昆山多达高新塑料合金有限公司”变更为“昆山多达高新电子有限公司” | 2009年9月8日通过环保审批，苏环建[2009]2171号 | 不要求验收 |
| 4 | 昆山多达高新电子有限公司增加锅炉一套扩建项目登记表 | 增加燃烧天然气锅炉一套 | 2015年11月30日通过环保审批，苏环建[2015]2580号 | 不要求验收 |

## 环境风险源基本情况

企业产品方案、原辅材料及原辅材料的理化性质等以及企业的生产工艺流程、产污环节、各污染物治理措施等详见《昆山多达高新电子有限公司突发环境事件风险评估报告》的第3.1章-3.4章节。

### 2.2.1 公用设备

表2.2-1   公用及辅助工程

| 类别 | 建设名称 | 设计能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生产厂房 | 沉铜线（PTH）1条、电镀铜生产线2条 | - |
| 贮运 工程 | 原辅材料的储存 | 位于厂房一楼的电镀车间内，面积为100m2 | - |
|  | 运输 | 原辅料及产品有汽车运输，部分化学品、废液由专用槽车运输 | - |
| 公用 工程 | 给水系统 | 99944t/a | 千灯镇 |
|  | 供电系统 | 1276.02万度 |  |
|  | 纯水制备 | 制备能力为14t/d | - |
|  | 冷却循环系统 | 循环水量为8.3t/h | - |
| 环保 工程 | 废气处理 | 对工程中产生的各种废气采取技术可行、经济合理的治理措施，即酸性废气：硫酸雾、氯化氢、甲醛废气、甲酸雾废气、氮氧化物废气采用逆流式洗涤塔喷淋处理，含尘废气采用布袋集尘机除尘，有机废气采用降温+活性炭吸附。各种废气均能达标排放。 |
|  | 废水处理 | 公司对生产中产生的各种废水进行有分类，部分回用，一般含铜废水回用处理后的浓水与其他废水一起按质分为三股：含铜废水、去膜显影废水、生活污水，分别通过管网接入火炬污水厂处理进行达标处理后统一排至吴淞江。 |
|  | 雨水 | 雨水收集后就近以重力流排入水体。 |
|  | 固废处置 | 对有关固体废弃物按照有关规定要求进行回收利用或处置。 |
|  | 噪声 | 对噪声源采取选用低噪声设备、隔声减震、绿化吸声等措施。 |
|  | 绿化 | 为美化环境、净化空气、降低噪声，厂区在空闲地带、道路两侧进行种草植树，项目绿化面积为4000平方米。 |

### 2.2.2 主要生产设备

（1）主要生产设备

公司主要生产设备见表2.2-2。

表2.2-2 主要设备清单

| 类型 | 设备名称 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 计算机辅助制造系统 | 1套 | 中国台湾 |
|  | 钻孔机 | 25台 | 中国台湾 |
|  | 镭射钻孔机 | 1台 |  |
|  | 圆角机 | 2台 |  |
|  | 裁切机 | 3台 |  |
|  | 印刷机 | 9台 |  |
|  | 压合机 | 2台 |  |
|  | 成型机 | 10台 | 中国台湾 |
|  | 自动刮胶研磨机 | 1台 |  |
|  | 干膜裁切机 | 1台 |  |
|  | 压膜机 | 2台 |  |
|  | 自动曝光机 | 11台 |  |
|  | 防焊印刷前处理线 | 1条 | 中国大陆 |
|  | 防焊印刷线 | 1条 |  |
|  | 防焊烘烤线 | 1条 |  |
|  | 文字印刷线 | 4条 |  |
|  | 前处理机 | 3台 |  |
|  | 酸性蚀刻DES线 | 2条 | 中国台湾 |
|  | 电镀一次铜线 | 1条 |  |
|  | 处理机 | 2台 |  |
|  | PTH线 | 1条 |  |
|  | 棕化线 | 1台 |  |
|  | 有机保焊线 | 1条 |  |
|  | 软板磨刷机 | 1台 |  |
|  | 刚板磨刷机 | 1台 |  |
|  | 贴胶机 | 1台 |  |
|  | 补强裁切机 | 1台 |  |
|  | 补强热压机 | 1台 |  |
|  | CNC成型机 | 1台 | 中国台湾 |
|  | 成品清洗机 | 1台 | 中国大陆 |
|  | 真空保护包装机 | 1台 |  |
|  | 显微镜 | 20个 |  |
|  | 放大镜 | 30个 |  |
| 公用设备 | 空压机 | 3台 | Q=10m3/h |
|  | 纯水设备 | 1套 | 14t/d |
|  | 废水处理设施 | 1套 | 500m3/d |
|  | 废气处理设施 | 5套 | - |

（2）设备运行情况

对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本）、《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013修订版，以上设备中无明令禁止、限制的落后设备。

### 2.2.3 平面布置

公司平面布置示意图见附图3。

## 公司周围环境概况

### 周边环境状况

多达高新电子科技（昆山）有限公司位于昆山市千灯镇支浦路99号，大门面向西面，东侧为金永丰五金厂，南侧隔小河为昆山市海兴净化设备有限公司，西侧隔支浦路为待租厂房，北面为吉山千叶模塑工业公司。对照环评要求，项目以厂界为边界设置100m的卫生防护距离。通过项目周围环境调查，100米范围内没有居民点。因此，可以满足卫生防护距离要求。公司所在地为工业区。公司与周边各企业的建筑物安全间距均能够满足要求，也有利于各公司之间的安全生产。。

### 2.3.2地形地貌

昆山市地处长江之尾，是长江三角洲的一部分，属华东陆台范围江南古陆地带。地表土层为黄褐色亚粘土，土层厚度约为 1.00m，第二层为灰褐色粉质粘土，土层厚度为4.00m。根据“中国地震裂度区划图（1990）”及国家地震局、建设部地震办（1992）160号文，昆山市地震烈度值为Ⅵ度。全市域东西宽约3.3Km2，南北约48Km2，总面积921.3Km2，其中水域278.1Km2，平原643.2Km2。境内河网密布，地势平坦，自然坡度小，由西南微向东北倾斜。地面高程 2.8 至 6m（基准面：吴淞零点）。区域可分为三种类型：

北部低洼圩区

位于阳澄湖以东，娄江以北，包括城北、新镇、周市、陆扬、巴城、石牌等，以及正仪、玉山北部的部分地区，通称阳澄湖低洼圩区。地面高程在3.2m以下，地下水位较高。

（2）中部半高田地区

在境中部吴淞江两岸，北至娄江，南到双洋潭，包括千灯、石浦、南港、陆家、花桥、兵希、蓬朗、玉山、正仪等。地势平坦，河港交错、地面高程在3.2至4m之间。

南部濒湖高田地区位于淀山湖、阳澄湖周围，包括周庄、锦溪、大市、淀东等，区内湖泊众多，陆地 起伏较大，呈半岛状。地面标高在4至6m之间。

### 2.3.3地表水系

昆山市素有江南水乡之称，境内河网纵横、湖泊星罗棋布。现有主要干支河流55条，总长435.8km，湖泊27个。境内河流分为南北两脉，沪宁铁路62号桥以西娄江为界，62号桥以东铁路为界，南部为淀泖水系，北部为阳澄水系。境内河湖水源主要为太湖、 阳澄湖、澄湖等西部来水，经吴淞江、娄江、庙泾河、七浦塘、杨林塘、急水港等河道过境，其中急水港、吴淞江和娄江为主要泄水河道。

水位和流量的变化主要取决于上游客水来量和县境内雨水径流量以及下游泻水速度三个因素。全年平均天然地表径流量为8.2亿m3，上游过境客水量年平均为51.3亿m3左右，从太仓市的浏河闸、杨林闸和常熟市的七浦闸、白茆闸引长江水年均达2.5亿m3。昆山市河流西承太湖来水，东泄长江入海，太湖渲泄主干河道—娄江、吴淞江横贯市境。河流水位与太湖地区降水量的季节分配基本一致，4月水位开始上涨，5～9月进入汛期，此后随降水的减少而下降，1～3月水位最低。

发生暴雨时，厂区雨水进入雨水管网，污水进入市政管网，由于企业无生产废水影响不大。

### 2.3.4环境保护目标

根据本公司建设地点周围现状，按厂界外5km范围排查，主要人口集中居住区和社会关注区分布情况见表2.3-1，具体分布情况见附图5。

表2.3-1  公司周边5000m范围的主要环境保护目标

| 环境要素 | 大气环境风险受体 | 方位 | 距离（m） | 规模（户） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 同富公寓 | N | 4800 | 50 | （GB3095-2012） 二级 |
|  | 江南春堤展艺苑 | WN | 4300 | 200 |  |
|  | 江南春堤 | WN | 3600 | 500 |  |
|  | 玫瑰苑 | WN | 3300 | 600 |  |
|  | 牡丹苑 | WN | 3200 | 600 |  |
|  | 农房英伦尊邸 | WN | 3600 | 400 |  |
|  | 新张浦人居住中心 | WN | 3200 | 150 |  |
|  | 亲和佳苑 | WN | 3300 | 600 |  |
|  | 京浦花园 | WN | 3200 | 200 |  |
|  | 舜江碧水豪园 | W | 4800 | 1000 |  |
|  | 舜江浅水湾 | W | 800 | 1000 |  |
|  | 丰泽里 | W | 3300 | 70 |  |
|  | 锦绣港湾 | W | 2600 | 800 |  |
|  | 张浦中心小学 | W | 3900 | 1000人 |  |
|  | 新悦花园 | W | 2000 | 500 |  |
|  | 上海星城花苑 | W | 4300 | 500 |  |
|  | 益闵花园 | W | 3800 | 400 |  |
|  | 新吴街288号 | W | 4000 | 800 |  |
|  | 森隆蓝波湾 | W | 4000 | 2000 |  |
|  | 银河新都 | W | 4100 | 1000 |  |
|  | 银鹿新城 | W | 3700 | 800 |  |
|  | 名城花园 | W | 3300 | 1000 |  |
|  | 逸泾村 | WS | 1500 | 200 |  |
|  | 支浦村 | WS | 400 | 30 |  |
|  | 枫情佳苑 | WS | 3600 | 1000 |  |
|  | 箐华时代彩慧苑 | WS | 4000 | 800 |  |
|  | 无锡商业职业技术学校 | WS | 4300 | 2000人 |  |
|  | 顺城名湾 | WS | 4500 | 500 |  |
|  | 张浦中学 | WS | 4100 | 2000人 |  |
|  | 施家泾村 | WS | 1800 | 300 |  |
|  | 金家庄村 | WS | 3200 | 150 |  |
|  | 吴加村 | WS | 3900 | 150 |  |
|  | 东旺村 | WS | 4500 | 200 |  |
|  | 淞南社区东江园 | ES | 4900 | 500 |  |
|  | 大唐花苑 | ES | 4000 | 1200 |  |
|  | 炎武社区良景园 | ES | 4700 | 800 |  |
|  | 锦景园 | ES | 4600 | 600 |  |
|  | 东恒翠园 | ES | 3700 | 500 |  |
|  | 美景园 | ES | 3900 | 3000 |  |
|  | 马路桥社区马景园 | ES | 4900 | 3000 |  |
|  | 恒升花苑 | ES | 3600 | 1500 |  |
|  | 申峰花苑 | ES | 3400 | 1000 |  |
|  | 尚书新村 | ES | 3500 | 500 |  |
|  | 钢峰新村 | ES | 3300 | 800 |  |
|  | 忆江南花园 | ES | 2200 | 3000 |  |
|  | 千灯逸墅 | ES | 2400 | 1500 |  |
|  | 干乐新村 | ES | 3300 | 1000 |  |
|  | 昆山市亭林中学 | ES | 3400 | 2000人 |  |
|  | 千灯中心小学校 | ES | 3200 | 3000人 |  |
|  | 千灯古镇 | ES | 2700 | 5000 |  |
|  | 上郡花园 | ES | 2000 | 3000 |  |
|  | 御翠湾 | ES | 1900 | 3000 |  |
|  | 千灯人民医院 | ES | 3100 | 2000人 |  |
|  | 银泰花园 | ES | 3400 | 800 |  |
|  | 锦上御府 | ES | 1400 | 600 |  |
|  | 卿峰丽景 | ES | 1600 | 500 |  |
|  | 秦峰花园 | ES | 2800 | 3000 |  |
|  | 玲珑家园 | ES | 3100 | 2000 |  |
|  | 坞坟堂 | ES | 1200 | 80 |  |
|  | 南湾村 | ES | 1700 | 60 |  |
|  | 七浦村 | EN | 600 | 70 |  |
|  | 张木泾 | EN | 820 | 90 |  |
|  | 百灵佳苑 | EN | 4900 | 2000 |  |
| 水环境 | 小河 | S | 10 | / | GB3838-2002） Ⅳ类 |
|  | 支浦河 | S | 830 | / |  |
|  | 吴淞江 | E | 1800 | / |  |
| 声环境 | 厂界四周 |  | / | （GB3096-2008）3类 |

## 昆山市千灯镇基本情况

### 2.4.1 城镇规划

根据《昆山市千灯镇总体规划》、《昆山市千灯镇环境规划》和《昆山市千灯镇工业小区规划》，千灯镇总体规划摘录如下：

规划在镇域范围内形成“二轴三区多绿带”的城镇发展格局。根据对镇域发展条件的分析，以及千灯镇对未来发展的规划意图和规划用地范围内开发建设的事实，本规划确定千灯镇域的总体布局为“二轴三区”。即以苏虹机场路、吴淞江路为到“L”型主轴将三个功能区：镇区、工业区、包括国家农业高科技示范区在内的农业空间联系起来，形成一个既相对独立又有机联系的整体。其中镇区是中心区，是集中的建成区和基本功能区。镇区东南部预留远景发展备用地。现状镇域南部的企业，规划远期改造搬迁、改善周围的环境质量。

（1）工业区规划要点

工业区位于镇区北部、东部，总面积约12平方公里。其中富民工业区约5.0平方公里，外向型工业开发区4.0平方公里，韩国工业园3.0平方公里。

发展目标：积极引进外向型企业，创设高新技术产业项目；发展民营经济，为增强地方经济实力拓展空间；引导镇域内分散的村办工业、镇办工业相对集中，把工业园建设成为一个环境优良、布局合理、特色明显的新型工业园区。

发展方向：与镇区之间以机场路和吴淞江路为界，远期工业可沿吴淞江路向南继续发展，沿机场路向东发展。

用地布局：沿吴淞江路、机场路以南靠近的地块为近期开发用地，再往南靠近的地块为远期发展用地。在各工业组团中心位置布置综合服务设施用地，为工业区提供完善的生活服务和管理服务。

（2）工业区发展方向

在现有工业基础上充分利用资源，大力发展新型轻纺行业、电子机电行业、化工等支柱行业，尤其是要发展无污染、附加值高、技术含量高的高新技术行业。同时，镇区现状工业除污染严重的需搬迁以外，其余工业企业还鼓励向工业园区迁移。

（3）千灯工业产业政策

根据《昆山市千灯镇总体规划》，千灯镇的工业以化工工业，旅游业为主，形成纺织、机械、轻工、建材、治金、服装和精细化工等行业并驾齐驱的局面。

（4）基础设施

① 给水：水源由昆山市区水厂作供水水源，在千灯镇形成供水管网系统。

② 排水：近期排水体制仍按截流式合流制建设，远期按雨污分流体系建设。炎武产业带管理区污水纳入千灯污水处理厂处理。

③ 电力：保留新湖35kv变电站并根据发展需要考虑升级为110KV变电站。

④ 电信：需线路容量3万对，满足1.9万电话容量。

⑤ 燃料：近期石油液化气、煤为生活燃料，远期天然气。

⑥ 交通：对外机场公路高速控制宽度150m，两侧绿化带不小于50m，两侧绿化带各 15m。

⑦ 航道：拓宽扬林塘以提高航道等级，预留盐铁塘新湖区段的改道。吴塘河拓宽至80m，其中河道宽40m，两边绿化带各20m。

⑧ 绿化：加强沿塘河道和沿主要道路的绿化，所有河道应有不小于6m宽的绿化带；吴塘河边可发展为滨河公园，总体绿地率不低于30%。

### 2.4.2  社会经济

千灯镇现有人口3.25万人，共有23个行政村，随着改革开放的不断深入，千灯镇的经济发展速度不断加快，越来越显示出千灯镇的区位优势条件和自身的活力，近年来，千灯镇的经济稳步发展，产业结构较为合理，工业与旅游相结合，逐渐走出了一条有千灯特色的地方产业。

### 2.4.3昆山千灯镇环境风险应急预案简介

企业位于千灯镇规划的西部工业区内。

（一）千灯精细化工区环境风险应急预案简介

千灯精细化工区环境风险应急预案主要采取如下措施：

（1）建立千灯镇化工园区环境风险应急预案的组织机构及其组成单位、组成人员、职责分工、联系方式；与千灯精细化工区建立应急响应系统，及时通知疏散周边工厂员工；与千灯镇各行政管理部门建立二级应急响应系统，及时通知疏散周边居民。千灯精细化工区各部门应急预案主要联系方式见表2.4-1。

表2.4-1 千灯精细化工区相关部门人员通讯录

| 部门 | 联系人 | 职务、职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 移动电话 | 办公室电话 |
| 安环所 | 朱晓亮 | 所长 | 18006266266 | 57460860 |
| 国土分局 | 蒋国平 | 局长 | 13862602333 | 57409898 |
| 财政分局 | 屈瑜 | 局长 | 13806268938 | 57461709 |
| 派出所 | 沈剑 | 所长 | 13906262121 | 57461807 |
| 交巡警中队 | 陈志宏 | 中队长 | 13706260958 | 57090001 |
| 城管中队 | 祝晓斌 | 中队长 | 15962689433 | 57460278 |
| 消防中队 | 张潘 | 中队长 | 13405231864 | 57276108 |
| 千灯医院 | 吴惠龙 | 院长 | 13906266058 | 57464688 |

（2）制定预案应与地区社会环境事件应急预案相匹配，项目制定预案应以地区预案为主体结构进行完善；

（3）项目预案应与地区预案确立信息联系，确保在双方预案执行过程中不出现矛盾或问题；

（4）明确地区预案所能提供的物资、人力援助，并公开本预案所能提供的物资、人力，达到资源公开以便事故发生时便于确定如何调集资源和人力；

（5）充分利用地区预案的社会性，为减少损失和影响，应首先考虑在重大事故发生时求助地区应急预案；

（6）在有可能前提下，应将预案和地区预案进行联通实行演习。

# 环境风险源与环境风险评价

## 环境风险源

昆山多达高新电子有限公司环境风险因素主要有：

表3-1  环境风险因素一览表

| 工艺单元 | 主要装置 | 危险源 | 主要危险因素 | 主要有害因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料、成品储运输送单元 | 硫酸储槽 | 物料（硫酸） | 化学灼伤、腐蚀 | 中毒 |
|  | 液碱储槽 | 物料（液碱） | 化学灼伤、腐蚀 | 中毒 |
|  | 盐酸储槽 | 物料（盐酸） | 化学灼伤、腐蚀 | 中毒 |
|  | 成品库 | 物料（HDI成品） | 物体打击、车辆伤害 | 噪声 |
|  | 危险化学品库 | 物料（蚀刻液等） | 化学灼伤、腐蚀 | 中毒 |
| 主生产单元 | 钻孔机 | 物料、机械设备 | 机械伤害 | 噪声、粉尘 |
|  | 压膜机 | 机械设备 | 机械伤害、触电 | 噪声 |
|  | 裁剪机 | 机械设备 | 机械伤害、触电 | 噪声 |
|  | 化学电镀装置 | 物料、机械设备 | 化学灼伤、腐蚀 | 中毒、噪声 |
| 辅助生产单元 | 空压机 | 机械设备 | 机械伤害 | 噪声 |
|  | 冷却水塔 | 设备 | 高处坠落、触电 | 噪声 |
| 废气处理设施 | / | 废气 | 废气处理设施不能正常运转而导致事故排放风险 | 废气 |
| 废水处理设施 | / | 废水 | 废水处理设施事故导致超标排放风险 | 废水 |
| 危废仓库 | / | 危险废物 | 容器破裂导致液态危险废物泄漏 | 中毒 |

### 3.1.1风险源识别范围、类型

风险源识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

（1）生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；

（2）物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。多达电子风险类型主要为生产过程中出现的物料泄漏以及由此引发的火灾爆炸事故。不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。具体如下：

因生产装置故障或包装桶泄漏，造成硫酸、硝酸、盐酸等物料的泄漏；因消防管理措施不当，造成的火灾或爆炸。

多达电子生产过程中可能发生的事故有机械破损、腐蚀性酸碱物质喷溅致残、有毒物质泄漏引起火灾、爆炸、有毒物质排放等，其中，后三种可以导致具有严重后果的危害。因此，环境风险评价和管理的主要研究对象是：（1）重大火灾；（2）重大爆炸；（3）重大有毒物泄漏，如有毒气体、液体的释放等，以及可以产生多米诺效应的重大事件产生的环境影响，如爆炸引起有毒物质泄漏等。

确定工厂、运输、管线等危险的种类（爆炸、火灾、有毒物质的排放等），危害的来源等，采用类比法，结合项目组成、工艺过程等进行识别。就多达电子而言，主要包括以下几方面的内容：

（1）物质危险性识别；

（2）储存设施危险性；

（3）生产装置危险性识别；

（4）生产过程危险识别；

（5）危险品贮运风险识别；

（6）运输过程中的风险识别；

（7）废气治理设施危险性识别；

（8）废水治理设施危险性识别；

（9）危废存放场所危险性识别。

### 3.1.2物质风险识别

本次评价按《物质危险性标准》（《建设项目环境风险评价技术导则》附录A.1表1）、《危险化学品重大危险源辨别》（GB18218-2009），判定物质的危险性。物质危险性标准详见表3-2，多达电子涉及的危险性物质理化性质见表3-3。

表3-2  物质危险性标准表

| 类型 | 序号 | LD50（大鼠经口） mg/kg | LD50（大鼠经皮） mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 毒 物 质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 50＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易 燃 物 质 | 1 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质。 |
|  | 2 | 易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质。 |
|  | 3 | 可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |

公司所用的化学品中盐酸、硫酸、过硫酸钠、蚀刻液、硫酸铜属于危害物质；液碱属于碱性腐蚀物质；硝酸属于酸性腐蚀物质；碳酸钠属于中度危害物质；高锰酸钾属于轻度危害物质。

### 3.1.3生产过程潜在危险性识别

1、前处理

线路板制作过程中，在裁板、研磨过程均使用到一定的机械设备，存在机械设备运动部件碰撞、剪切、卷入人体的可能性。

在裁板、研磨过程中会产生粉尘，如果作业过程中作业场所的除尘设施未有效启用，或者不能按要求进行密闭作业，作业人员未正确配戴劳动防护用品，会造成粉尘危害。

裁板机械设备使用过程中，如果不正常进行维护保养，电气线路老化、短路等，有可能会对作业人中造成触电事故，还有可能引起电气火灾事故。

大量使用的机械设备产生噪声，对作业人员有噪声危害。

2、内层制作、压合、钻孔、冲型外切

在内层制作过程中，使用较多的机械设备，如果设备的安全性能达不到本质安全性，在作业过程中，有可能会对作业人员造成机械伤害事故。

在压合、钻孔、冲型外切过程中如果电气设备不能定期维护和保养，也有可能会造成触电、电气火灾等事故。

压合工段操作人员在作业或系统维护过程中，如果不慎接触高温设备、管道，有可能会有人员烫伤的危险。

钻孔过程的危险性与裁板、磨刷过程危险性相似，本项目钻孔在机器内自动进行，自动化程度较高，对人员的伤害性较小，但是也应保证设备的密闭性良好，否则也会对作业人员造成伤害。如果作业人员作业过程不遵守操作规程，在作业过程打开设备，也有可能会对人员造成扎伤等伤害，如果吸风装置吸风不良，也有可能造成粉尘危害。

3、镀铜工艺过程的危险性

在镀铜过程中，主要多了硫酸铜及其他药水，这些药水的配制、使用，可能会发生人员中毒、灼伤事故，其他操作过程危险性主要为机械伤害等。

在镀铜作业过程中如果电镀槽发生干烧，还可能发生火灾事故；同时这些物料在使用过程中，会有蒸气挥发，长期处于这种蒸气中，如果没有防护，会发生中毒事故。

4、棕化、微蚀、蚀刻

棕化、微蚀、蚀刻过程中使用硫酸、盐酸、蚀刻液等物料，这些物料具有腐蚀性、氧化性，如果在配制、投料、使用等过程中接触皮肤，会对人员造成化学灼伤，吸入会损伤呼吸道，造成中毒事故，另外在配料过程中硫酸、双氧水等氧化性物料不慎与可燃物料接触，也有可能造成火灾事故。

在药液使用过程中，如果药液槽泄漏或药液槽在加药或使用过程中溢出，接触人体都会引起化学灼伤。

在微蚀、酸性蚀刻过程中，如果槽体内的温度过高甚至沸腾，槽内水大量气化产生的水蒸气气泡上升到液面并破裂产生雾滴，会导致散发、扩散的液体雾滴(酸雾、碱雾)增多，作业人员皮肤吸入同样会引起灼伤事故，同时还会造成厂房内设备、设施、电器设备等腐蚀。

在微蚀、酸性蚀刻过程中，作业过程需加热，如果作业人员接触较高温度的液体、设备等有可能引起烫伤事故。

5、印刷

印刷过程中，作业人员有可能会吸入油墨蒸气等有毒气体，对作业人员造成中毒事故。

如果不能按时保养，出现设备、电气等老化而出现电气火花，也有可能会引起火灾、爆炸等事故。

如果抽风系统损坏，不能将易燃、有毒的蒸气及排出，也有可能会出现蒸气积聚，一旦有激发能源，就有可能而引发火灾、中毒等事故。

油墨使用过程中如果不能将产生的静电及时移走，也有可能因静电火花，而引起火灾事故。

6、其它

企业在清洗、微蚀、化学镀等工序中运用了较多的挂架与槽体(微蚀槽、清洗槽、镀液盛装槽等)，并且为了达到相应的质量要求，部分槽体设有振动、恒温装置，生产过程中，若槽液溢出，会使作业人员因通道湿滑失足摔倒，若作业人员长时间靠近槽体或投料时发生槽液喷溅，其中的腐蚀性、毒性成分会灼伤作业人员，若防护不当易导致中毒事故。

在钻孔、研磨等工序中基板会产生少量的有机物粉尘、金属微粒，若通风、除尘系统不良，作业人员防护措施不利，有遭受粉尘危害的可能性，长期与粉尘接触后，易导致呼吸系统病变。

因曝光/显影是在在紫外光照射下曝光，作业工人会受到辐射危害，紫外线照射皮肤时，可引起血管扩张，出现红斑，过量照射可产生弥漫性红斑，并可形成小水泡和水肿，长期照射可使皮肤干燥、失去弹性和老化。

主厂房都是采用大空间加隔断的方法来将大跨度的厂房划分成若干功能间，同时为了防止室外的空气污染室内的环境，在曝光/显影作业区设计为洁净厂房。这样房间如通风不良，可能会出现设备的热湿无法及时排出的现象，导致设备故障引起事故发生。

企业有较多使用到腐蚀性物质的生产线，如铜面微蚀、内层酸性蚀刻、外层铜面酸浸处理、夹具带清洗、化学沉铜镀通孔等等，使用的硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠等属酸、碱性腐蚀品，长期盛装含此类腐蚀性液体的容器槽，其槽体与零部件遭受缝隙腐蚀、孔蚀或选择性腐蚀，从而导致渗漏。

### 3.1.4储存过程中风险识别

该项目仓储系统包括罐区、危险品仓库。

公司危险物料中涉及的盐酸、硫酸、过硫酸钠、硫酸铜、蚀刻液属于高度危害物质；液碱属于碱性腐蚀物质；硝酸属于酸性腐蚀物质；双氧水、碳酸钠属于中度危害物质；高锰酸钾属于轻度危害物质。

罐区危险、有害因素分析：

储罐区主要其中盐酸、硫酸、碱性蚀刻液、酸性蚀刻液均为储罐储存。此类物料的物化性质以上已述。在输送、储存过程中，存在一定的人员中毒和灼烫、腐蚀等危险性。其危险、有害因素主要在于：

1）储罐的设计、制造、材料和安装若不符合相关标准、规范要求，易造成安全隐患，有发生罐体变形、物料泄漏的危险，并有引发火灾爆炸或化学灼伤和人员中毒的可能。

2）储罐基础若发生下沉变形，可引发刚性连接管道、阀门、管件等破裂，造成物料泄漏，同样有发生上述危险的可能。

3）储罐要选择合理的储存系数。如装料过满，可因环境温度升高而导致物料容积增大，此时有发生溢料的可能性。

4）储罐在进料时，若其液位计失灵或人为误操作，有发生溢料的危险。

5）储罐若缺乏有效的防晒降温措施，特别是在烈日曝晒下，可导致罐内物料容积增大，有发生溢料的可能。

7）储罐若缺乏有效的防雷击设施，有遭雷击的可能，并可引发二次事故。

8）若罐区消防通道若损坏、堵塞等、通道不畅，在发生事故时影响消防车通行，易使事故扩大。

9）储罐检修、进罐作业和不经充分置换，可能引起人身伤害。

10）储罐防腐不良或防腐层破坏亦可导致储罐损坏而可能引起事故。

11）酸碱储罐一旦发生泄漏，极易造成人员化学灼伤和其它设施及构筑物的腐蚀。

12）罐区物料的输送泵、管道、阀门等，若维护不善，有发生泄漏的可能，并可伤及人体。

13）若物料发生泄漏，有发生人员中毒的可能。

危险品仓库危险、有害因素分析：

本项目仓库主要存放各类危险化学品，仓库除货物搬运、装卸过程中的机械伤害、车辆伤害、堆码过程中的坍塌、物料泄漏引起粉尘危害、触电等危险因素外，主要的危险是火灾，稍有疏忽或管理不善，就有可能引起火灾事故。仓库常见的火灾原因有下列几种：

1）物料接触点火源

点火源出现的原因有：电火花、撞击火花、静电、明火操作、烟头、烟囱飞火、汽车排气管火星等。

2）混放性质禁忌的化学品

如果仓库保管员缺乏安全知识，或有些危险化学品出厂时缺少鉴定，产品说明书上未阐明其危险性，或因储存条件有限，任意临时混放等，会因性质相互抵触的物品混存引起自燃，若发现不及时可导致火灾事故。

3）电气线路着火，静电、雷击起火。

4）容器、包装损坏，或者出厂的包装、容器不符合安全要求造成物料泄漏，在点火源存在情况下会引起火灾事故。

### 3.1.5运输过程危险性识别

运输过程的影响主要来源于运输过程中的污染事故，主要来源装载着化学品的车辆发生泄漏和爆炸。多达电子所有物料均采用陆路汽运的方式，运输过程中可能由于碰撞、震动、挤压等，或者由于操作不当、重装重卸、容器多次回收利用，强度下降，垫圈失落没有拧紧等，均易造成物品泄漏、固体散落，甚至引起污染环境等事故。同时在运输途中，由于各种意外原因，可能发生交通事故等，造成危险品抛至水体，造成较大事故，因此危险品在运输过程中存在一定环境风险。

### 3.1.6环保工程危险性识别

废水处理设施若进水水质不稳定或出现设备故障，会影响污水处理效果；但废水处理的设计规模比实际废水量大，并设置了调节池，因此即使出现故障，废水的超标排放风险也比较小，生活污水接入千灯污水处理厂，不直接排入附近水体，不会造成水环境事故。

公司生产废气收集后经废气处理装置处理，若发生风机损坏等导致废气处理系统故障时，废气产生事故排放，对周围环境有一定的不利影响。除废气处理系统故障外，公司的颗粒物在粉尘处理装置中，高浓度的粉尘在流动过程中的相互摩擦会产生静电，静电的积集会产生火花而引起燃烧或爆炸。

危险废物转移、贮存环节泄露、进入地表水带来的环境影响，危险废物进入厂内污水管网后，首先切断污染源，根据泄漏点区域及时收集或回收污染物料，关闭雨水和清下水外排阀，废水进入本厂事故池，在分析事故废水监测达标后再排入厂内污水设施。

### 3.1.7其他危险有害因素危险性识别

针对公司项目的生产过程，参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)、《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，其危险、有害因素辨识如下。

1）物体打击

高处作业时，工具或物体在重力或其它外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故；高于2m的平台或工作台上的物体因各各原因坠落造成的打击人体，进而造成人员伤亡等。

高处物体未被固定受碰撞、风吹、振动等坠落；无防范措施从高处抛掷物品；搬运物品时由于疏忽，选用工具不当造成翻倒、挤压；设施受损倒塌以及碎片飞溅等都有可能对人员造成物体打击伤害。

2）车辆伤害

企业机动车辆，包括厂内机动车辆和临时进入厂内的厂外机动车辆，在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。其主要的危险、有害因素有：

①翻倒：提升重物动作太快，超速驾驶，突然刹车，碰撞障碍物，在已有重物时使用前铲，在车辆前部有重载时下斜坡，横穿斜坡或在斜坡上转弯、卸载，在不、适的路面或支撑条件下运行等，都有可能发生翻车。

②超载：超过车辆的最大载荷。

③碰撞：与建筑物、管道、堆积物及其它车辆之间的碰撞。

④地(楼)板缺陷：地(楼)板不牢固或承载能力不够。在使用车辆时，应查明地(楼)板的承重能力(地面层除外)。

⑤载物失落：如果设备不合适，会造成载荷从叉车上滑落的现象。

⑥乘员：在没有乘椅及相应设施时，不应载有乘员。

3）机械伤害

该项目的机械伤害事故危险源有：空气压缩机、电机、泵等，如果机械转动部件外露，防护措施和必要的安全装置不完善，可能使操作人员的头发、服饰缠绕其上而造成人身伤害。

机器对人造成的直接伤害分为5类，一些机器可能造成多种伤害，这些伤害是：

①夹伤：人的身体及四肢在机器的闭合或往返运动中被夹住。在有些情况下，肢体被卷进闭合运动的部件中时，也会发生夹伤。例如，在使用抓夹工具不当时，会夹伤手指。

②撞伤：在受到机器的运动部件的撞击时，会造成伤害。

③接触伤害：当人体接触到机器的锋利的或锉状的表面时，会发生伤害。另外，接触高温或带电部件，也会造成伤害。

④卷动伤害：头发、耳环、衣物等卷入机器的运动部件造成伤害。

⑤射伤：在机器运转时，因机器部件或工件被抛出而造成的伤害。

4）触电

①漏电触电

电气系统造成漏电的原因主要有以下几种：低压配电系统的安装多是非电气专业人员，素质参差不齐，质量难以保证，表现在：潮湿环境中，电线明敷，设备未做保护直接安装：布线时，刀、钳、锤等损伤绝缘层；导线接头连接质量和绝缘包轧质量不符合要求等等的不规范现象：电气线路或设备疏于检查，因过负荷或使用年限较长等原因绝缘劣化；选用假冒、伪劣的电气产品；外界因素水分浸入、挤压、鼠咬等。

②保护接地系统故障

③非电工进行电气作业，或电工违章作业

④雷电

⑤其它原因

由于项目所在地夏季天气炎热，人身体多汗，穿着较少，对地绝缘明显下降，特别是因为高温而使得一些从事电气作业的工人不愿按规定穿着绝缘鞋、工作服等劳动防护用品，更增加了触电的危险性。因天气多雨，气候潮湿，气温较高，电气线路和设备绝缘相对下降，触电的机会相应增加。

5）灼烫

公司项目盐酸、液碱、硝酸、硫酸、蚀刻液等物料，具有一定的腐蚀性，泄漏或人员接触，可能会造成人员的灼伤。

该项目使用的蒸汽加热管线，被加热物体或设备表面均为高温，若绝热不良或无绝热措施，人员接触则会造成烫伤。而蒸汽、被加热的高温物料泄漏，与人员接触同时会造成烫伤事故的发生。

6）火灾

①漏电火灾

漏电电流引起火灾。漏电故障点通常情况下接触会不实，似接非接，导致接触电阻较大，使过流保护装置难以动作，同时会在故障点处产生电弧。据测，仅0.5A的电流的电弧温度可超过2000℃以上，足以引燃所有可燃物。

漏电电压引起的火灾。漏电持续发生后，由于电流不能流散，而导找阻力小的另一回路通地，会沿保护接零线(接地线)传导使所有与之相连的电气装置的金属外壳带有对地电压，这时就可能向邻近低电位的水暧管、煤气管等金属构件飞弧成为起火源，仅20V的维持电压就可使电弧连续发生，同样能引燃周围可燃物。

保护零线或保护地线的线径如果选择过小，当通过较大的漏电电流时，线路温升较快，同样也能引起火灾。

②电气线路故障火灾

主要是由于电气线路过负荷、短路以及连接处接触电阻过大，线路电流过大严重发热破坏绝缘材料起火燃烧，有时会发生电火花使附近的易燃物起火。另外在线路检修时接错线，例如将220V的电路接到380V电路上，或者高压线路断线搭触在低压线路上。

③电动机火灾

由于长时间过负荷运行、绕组绝缘损坏发生匝间或相间短路、三相电动机一相断电，电动机机械部件故障造成转轴卡住以及电动机转子电刷火花，引起易燃物质的燃烧等原因。

④易燃易爆物料泄漏火灾

易燃易爆物料如乙醇、双氧水、天然气等泄漏达到爆炸极限，遇到静电、明火、电火花或引起火灾事故的发生。其它可燃性物料也有发生火灾的危险。

⑤其它原因火灾

人员吸烟、进入厂区汽车或厂内机动车辆未安装阻火器，造成可燃或易燃物料发生火灾，雷电击中建(构)筑物引起火灾等。

7）高处坠落

生产作业人员在进行生产操作、巡回检查、设备安装维修、检测取样等作业过程中，经常需要登高、下梯及在高处走动，若扶梯、作业平台的设计、制造有缺陷、维护不当，防范措施不到位等，容易造成高处坠落等伤害。同时引发高处坠落事故的其它原因还有生产作业人员身体不适，或酒后作业、违章作业等。

8）坍塌

项目检维修作业及动土作业时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌等造成坍塌，进而可能造成人员伤亡。

9）爆炸

容器爆炸：

①压力容器会引起容器爆炸，其原因主要有：

设计原因：如选材不当、结构设计不合理、焊接接头设计不当、安全附件不全或选用错误、计算或选用方法错误等；

制造原因：材料不符要求、焊接、热处理等制造工艺不当、组装方法不当、无损检验漏检、压力试验错误。

使用原因：超压超温、操作失误、仪表失灵、介质，混合或腐蚀、材料退化、安全附件失灵。

维修原因：安全附件失修、材料代用错误、施工条件不符要求。

②检修作业时，使用的气瓶因搬运操作碰撞等原因造成爆炸。

其它爆炸：

①在易燃原料输送、储存过程中，易燃液体如乙醇、双氧水挥发与空气形成爆炸性混合气体，在有静电、火花时发生爆炸。

②管道在超压运行或安全附件失效以及材料疲劳、蠕变出现裂缝时，存在着发生爆炸或爆破的危险性。

③天然气、乙醇、双氧水等可燃易燃物料泄漏，有明火或火花存在情况下可能会发生爆炸事故。

10）中毒和窒息

生产过程中涉及的物料氰化金钾、硫酸、盐酸等有一定的毒害性，其泄漏容易造成人员的中毒、窒息事故。

在检修过程中，进入大型设备、储罐内进行作业时，若未进行吹扫、氧浓度检测等，可能会发生窒息事故。

11）自然灾害（如暴雨、高温、严寒）

公司所在地区春夏秋冬有雷雨天气（昆山地区平均雷雨日为30d/a），生产车间、仓库等建筑、设施存在着遭受雷击的危险性；另外，该区域靠近吴淞江边，在夏季会受到台风和洪涝的侵袭，可导致废水外溢。高温、严寒天气对设备及储罐等设备的损伤，造成危险化学品物料的泄漏。

12）其它伤害

如致害性植物、致害动物对人体的伤害，工作过程中的扭伤、摔伤等意外事故等造成的人员伤害。

此外，还有作业环境不良和标志、信号缺陷方面的还来的有害因素。

①建筑物或设备设施基础下沉，造成建筑物或设备的失效及故障，甚至造成更大的事故；

②安全过道缺陷或过窄，给操作人员行动带来不便，容易发生机械伤害或其它伤害事故的发生；

③通风不良或空气质量不良，使作业环境恶劣，造成操作人员身体不适或作业心情不良，使作业人员容易发生操作错误或失误，进而发生事故；

④自然灾害，如强风、洪水、低温冰冻、雷电等，强风发生时，可能会对物料泄漏的影响范围有所影响。夏季炎热多雨、日降雨量有时很大，暴雨将引起积水、洪涝，可能造成相关设备、厂房被淹造成人员伤亡及环境污染事故。冬季寒冷干燥，极端最低温度很低，设备管道存在被冻裂的可能，容易发生危险事故。雷电可造成建筑物和设备的损坏，及人员的伤亡。

⑤信号缺陷

无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其它信号缺陷等导致操作错误或失误，进而发生其它事故。

⑥标志缺陷

无标志、标志不清晰、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其它标志缺陷等可导致作业人员视觉错误，对危险认识程度降低，进行造成事故的发生。

（2）有害因素

参照《职业病危害因素分类目录》(卫法监发[2002]63号)对项目有害因素进行辨识。

1）噪声

导致噪声聋的危害因素可能导致的职业病：噪声聋。

噪声能引起职业性噪声聋或引起神经衰弱、心血管疾病及消化系统等疾病的高发，会使操作人员的失误率上升,严重的会导致事故发生。

公司项目工业噪声主要来自于空气压缩机、钻孔机等，其噪声可能达85分贝以上，可能会造成长期在噪声环境中工作的人员听力受损，甚至引起职业性噪声聋或引起神经衰弱。

2）粉尘伤害

项目生产过程中可能有粉尘存在，从业人员未正确佩戴个体防护用品，长期接触可造成粉尘伤害。

3）化学物质类

项目涉及到盐酸、硫酸、硝酸、蚀刻液等化学品，可能导致的职业病有接触性皮炎、化学性皮肤灼伤、化学性眼部灼伤、牙酸蚀病、化学性皮肤灼伤等。

事故链锁效应是指一个设备或储罐发生火灾、爆炸等事故，因火灾热辐射、爆炸冲击波以及管道连接等因素，导致邻近的或上下游的设备或储罐发生火灾、爆炸等事故的效应。

## 风险评价结论

### 3.2.1原料仓库化学品泄漏后果

仓库物料以吨桶装盛，泄露事故发生后及时堵漏，能收集的尽量收集，不能收集的用砂土、干燥石灰等混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃，事故发生后影响范围在事故周边100m范围内，不会对外环境造成明显不利影响。

### 3.2.2易燃物料泄露引发火灾爆炸事故后果

厂区危险品仓库内化学品除粉料外，还存放有液态可燃物料。仓库地面铺设环氧地坪，泄漏截流措施完善。若发生包装破损，泄漏物可以得到及时收集，一般不会污染存放处的土壤及地下水。但是若存放处物料发生泄露时遇明火，则会发生火灾、爆炸的风险。

### 3.2.3装置区物料泄漏后果

多达电子生产车间内各装置区周围均设置防溢堤，并对地面进行硬化处理，设置紧急停车、紧急切断系统。装置区危险化学品物料发生泄漏时，及时堵漏，能收集的物料尽量收集，不能收集的用砂土、石灰乳中和，如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。由于现场物料房物料一次存储量相对较小，影响范围局限于厂区内部，事故发生后不会对外环境造成影响。

### 3.2.4废水处理设施故障

多达电子废水采用分类处理的方式，每一种废水处理前均进入的集水池暂存，以保证处理流量稳定，故处理设施同时产生故障较小。

废水处理出现的风险主要取决于管理，根据多达电子生产工艺过程，结合工程类比调查，生产期可能产生的风险事故来自于以下几个方面：

自动投药装置发生机械或电路故障引起化学品的添加量失衡，使化学反应过程受到干扰引起的污染物超标排放；

停电造成污染物处理系统停止工作，致使废物非正常排放；

处理装置的管理系统出现故障造成废水处理系统非正常运转引起的事故排放；

管道破裂、容器倾倒引起的废物泄漏。

多达电子应在作好废水处理工作的同时，采用有效的风险防范措施，严格杜绝废水处理不达标外排等现象的发生。要求采用以下风险防范措施：

保证污水处理设施的稳定运行。对于影响污水处理设施稳定运行的关键设备应设置备用设备、用电应同时接入应急电源、供药应及时并保持有余量等。

保证项目排水在污水处理设施的处理范围内。保证项目排水在污水处理设施的处理范围内是污水处理稳定达标的关键，因此，项目应按严格控制生产过程中废水的产生、分类在设计范围内。

设置在线监测仪。对项目废水排放情况进行实时监测，能第一时间发现废水处理出现的异常情况，并将不达标废水直接引入应急事故池或返回废水调节池，及时找出原因。

建立健全操作规程。加强工作人员生产技能培训及环保意识教育，规范操作程序。

### 3.2.5废气净化装置故障

因多达电子排放的工艺废气中污染物的原始浓度较低，大部分在不经处理的情况下也能达到标准的要求，废气净化装置不可能同时丧失净化功能，且出现故障的时间不长，概率不大，对周围环境不会造成不良影响。

### 3.2.6危废泄露

公司产生的危废存放在危废仓库中，仓库地面设有环氧地坪和围堰，围堰高度为0.2m，做好相应的防渗措施。根据液态危废最大量存放可知，若发生危废泄露，围堰可满足暂存要求，不会对危废堆场内的土壤、地下水及东侧的小河地面水造成较大的污染

### 3.2.7火灾爆炸时引发次生/伴生环境风险

根据物质危险性识别可知，多达电子使用的物料涉及易燃物质，具有发生火灾的风险，但其在火灾爆炸事故中大部分有机物料经燃烧转化为二氧化碳和水，少量物料转化为一氧化碳和烟尘，对下风向的环境空气质量在短时间内有一定影响，但长期影响较小。

一旦项目发生火灾，且使用大量消防水时，被污染了的消防水有直接进入地表水体并间接进入吴淞江的危险，或者进入厂区周围的农田，污染农田；或通过清下水管网进入吴淞江，对吴淞江生态环境造成突发性的污染事故，对此，本项目拟采取以下措施予以防范：

（1）厂区所有清下水管道的进口均设置封闭阀，能够及时阻断被污染的消防水或其它废水进入清下水道。

（2）仓库设置围堰、厂区设置消防尾水收集池对泄漏物料和初期雨水进行围堵和收集。

（3）厂区实行严格的“清、污分流”。

## 风险类型及事故统计资料

根据对化工企业的统计调查，在化工企业各类事故中，以反应装置、管线及贮罐泄漏为多，而造成泄漏的原因多为管理不善、未能定时检修和操作失误造成。公司采用先进生产工艺，符合清洁生产要求，生产过程及贮运系统均采用自动化控制系统，使人为失误最少化，增强生产安全性，可以最大限度地减少泄漏事故的发生。运输过程的事故主要来自：因车辆事故或碰撞产生溢液；装车过程发生跑冒或管道破裂、断裂时产生溢液。

事故通常分重大事故和一般事故。重大事故是指那些导致反应装置及其它经济损失超过2.5万美元，或者造成严重人员伤亡的事故。据调查统计，国外先进化工企业重大事故发生概率为0.003125～0.01次/年，即在装置寿命（25年）内不会发生重大事故；国内较先进化工企业为0.01～0.0312次/年，即在装置寿命（25年）内发生一次。重大事故概率分类参照表4.2-1。

表3-5  重大事故概率分类

| 分类 | 情况说明 | 定义 | 事故概率（次/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 极端少 | 从不发生 | <3.125×10-3 |
| 1 | 少 | 装置寿命内从不发生 | 1×10-2～3.125×10-3 |
| 2 | 不大可能 | 装置寿命内发生一次 | 3.125×10-2～1×10-2 |
| 3 | 也许可能 | 装置寿命内发生一次以上 | 0.10～0.03125 |
| 4 | 偶然 | 装置寿命内发生几次 | 0.3333～0.10 |
| 5 | 可能 | 预计一年发生一次 | 1～0.3333 |
| 6 | 频繁 | 预计一年发生一次以上 | >1 |

一般事故是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事故，但此类事故如处置不当，将对环境产生不利影响。据调查，一般性事故发生概率国外先进化工企业为5.41×10-2次/年，国内较先进化工企业为0.2～0.4次/年，其中以泵、管道、设备破损泄漏出现几率最大。我国化工企业一般事故原因统计见表3-6、表3-7。

表3-6  国外化工企业一般事故统计

| 序号 | 事故原因 | 发生概率（次/年） | 占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垫圈破损 | 2.5×10-2 | 46.1 |
| 2 | 仪表失灵 | 8.3×10-3 | 15.4 |
| 3 | 连接密封不良 | 8.3×10-3 | 15.4 |
| 4 | 泵故障 | 4.2×10-3 | 7.7 |
| 5 | 人为事故 | 8.3×10-3 | 15.4 |
| 6 | 合计 | 5.42×10-2 | 100 |

表3-7  我国化工企业一般事故原因统计

| 序号 | 事故原因 | 占比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 储罐、管道和设备破损 | 52 |
| 2 | 操作失误 | 11 |
| 3 | 违反检修规程 | 10 |
| 4 | 处理系统故障 | 15 |
| 5 | 其他 | 12 |

从表3-6、表3-7，结合本企业特点确定公司主要的事故风险来自危险化学品泄漏。因此，公司最大可信事故为：盐酸包装容器泄露，继而引发火灾、爆炸事故。

### 3.3.1最大可信事故概率分析

1、风险物质

按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄漏等几个方面，根据对生产过程中各个工序的工程分析结果及本产品生产过程的调查了解，本预案主要考虑火灾爆炸以及中毒。

2、物料泄漏

最大可信事故的概率根据《化工装备事故分析与预防》中的统计资料确定，根据该书对我国1949-1988 年近四十年化工行业事故发生情况进行的统计，储罐因防爆装置不作用而造成假焊裂缝爆裂或大裂纹泄漏的重大事故概率仅约为6.9×10-7～6.9×10-8/年左右，一般发生的泄漏事故多为进出料管道连接处的泄漏。据我国不完全统计，设备容器一般破裂泄漏的事故概率在1×10-6/年，因此，本预案考虑盐酸包装容器泄漏事故发生污染的概率为1×10-5/年。

3、火灾爆炸事故

发生火灾和爆炸事故的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，它们是事故发生的内在因素，而诱发因素是引起事故的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素。

我公司造成火灾、爆炸的主要原因是明火，明火主要是指检修作业过程中的焊接、切割动火作业、现场吸烟、机动车辆排烟喷火、摩擦、静电等。违章作业主要是指错误指挥、违章操作、误动作、违反动火规定，擅离工作岗位、纪律松弛及思想麻痹等行为表现。

此外，据储罐事故分析报道，储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于10-6，随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。

### 3.3.2最大可信事故及其源强确定

1、最大可信事故

公司确定盐酸包装容器泄漏为最大可信事故。

2、泄漏事故源强

由风险评估可知，在发生盐酸储罐泄漏事故后，其挥发出来的污染物对下风向环境空气质量会产生一定影响，一次浓度瞬间会超过GBZ2.1—2007标准要求，但随着泄漏事故的结束，周围大气环境可以在一定时间内恢复到正常水平。从环境标准角度考虑，上述事故会造成局部环境空气质量在短时间内超出相应标准要求，但一般不会对生活在这些保护目标内的人群造成严重影响，不会因此造成厂外环境居住人员的死亡。

发生火灾、爆炸事故时，死亡重伤的危险主要发生在距离事故源20m范围内，属于厂区内部区域，根据现状调查，项目距离周边居民区有一定距离，因此火灾爆炸主要是对位于事故现场附近的职工造成影响，对外环境中的居民区则造成影响较小。

## 企业现有应急能力评估

### 3.4.1企业现有事故防范措施

表3-8 现有事故防范设施

| 序 号 | 应急措施 | 位 置 | 布 置 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故应急池 | 厂区东南侧 | 容积为250m3 | 污水站附近 |
| 2 | 缓冲池 | 雨水排口（西北侧） | 容积为2m3 | 雨水排口附近 |
| 3 | 储罐区围堰 | 化学品仓库 | 盐酸储罐、碱性蚀刻液储罐、硝酸储罐、酸性蚀刻废液储罐、盐酸废液储罐、硝酸废液储罐等 | 收集车间泄露液体，已做防渗、防腐处理 |
| 4 | 标志牌 | 危险化学品区 | 在危险化学品的生产、贮存区粘贴危险的标志 | / |
| 5 | 建筑布局 | / | 合理布局 | 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006），合理布局 |
| 6 | 工艺及设备 | / | 制定了各岗位工艺安全措施和安全操作规程 | / |

一、环境风险源监控

公司对环境风险源采用人工及自动报警系统相辅的形式进行监控，公司安排专职人员进行24小时巡逻，自动监控系统24小时运行。各部门安全出口路线图、公司平面图，制定紧急事件疏散预案。每天安排专职消防人员对消防器材和设施进行检查并作好相关记录确保设施的器材有效保持消防通道畅通。堆放物料时不得妨碍消防器具的使用，亦不得阻碍交通或出入口。灭火器分别悬挂或放置于方便的明显位置，或以指示标明其位置。对排水装置进行定期点检，保证其能正常使用。

二、危险化学品截流系统

公司罐区主要环境风险物质均采用储罐进行储存。罐区周围按要求设置了围堰及截流沟，罐区及厂区均按要求进行了地面硬化，以起到防渗作用，储罐区采取了防腐措施。

公司罐区设防渗漏、防淋溶、防流失措施，罐区排水切换阀设置在围堰外，设有专人负责阀门切换，日常管理及维护较好，并设有初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开。

三、事故排水收集措施

公司设置事故应急池250m3。发生泄露、火灾或爆炸事故时，泄露物、事故伴生、消防尾水采用空气泵浦泵入应急事故池，事故结束后由空气泵浦输入厂区废水处理场处理。

四、雨排水系统防控措施

公司排水系统采用雨污分流，监控池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。

公司现有风险防控设施如雨水收集系统、事故池的建设较为完善。

五、生产废水处理系统防控措施

公司废水主要来源于含铜废水、油墨废水、酸碱清洗废水及生活污水，各股废水经公司污水处理站预处理达接管标准后，排入火炬污水厂处理，经火炬污水厂处理后的废水达标排放，废水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》及《电镀污染物排放标准（GB21900-2008）》表3标准。

六、废气处理系统防控措施

生产过程中产生的废气主要为酸性气体（表面处理、镀铜线、酸性蚀刻等工艺产生的酸气）、粉尘（基材开料区、钻孔区的粉尘废气）等，粉尘利用布袋除尘机收集处理；酸性废气采用逆流式洗涤塔处理后达标排放。

七、危险废物防控措施

公司危险废物贮存场规范设置，危险废物分类贮存，场所设置满足防风、防雨、防晒、防渗漏的四防措施。

### 3.4.2企业现有应急装备能力评估

企业储备了一定的事故应急救援装备，在应急物资方面配备了如个人防护用品、急救箱等物资，但还不够充足。

因此，企业需加强应急物资的配备，严格按照《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB 30077-2013）中小型危险化学品单位应急物资配备标准进行配备。

### 3.4.3企业现有应急队伍能力评估

企业所招聘一线员工都应具有过硬的专业知识，自身综合素质较高，应在进厂之初经过严格的岗前环境安全管理培训，并学习相关的岗位操作知识，经过企业前一段时间的设备调试、试生产运行，积累一定的实际操作经验，对所在岗位的操作规程、技术工艺已经有所了解，目前企业可基本做到。

企业的中层领导大多是在一线工作多年的技术人员担任，他们具备较为丰富的实践经验，在突发环境事件发生时，企业应急队伍具备一定的应急处置能力，并设置每年不少于1次的应急演练。

### 3.5.4应急池设置合理性

根据现场踏勘，企业设有250m3应急池，应急池合理性分析参考《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），应急事故水池应考虑多种因素确定。

应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

V总＝（V1＋V2＋V3）max-V4-V5

注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中最大值。

V1——最大一个容量的设备或贮罐。蚀刻废液储罐最大储存量为40t，考虑最不利情况下，全部泄漏，则V1＝40t。

V2——发生事故的贮罐或装置的消防水量；对本公司而言，主要指消防废水。

发生事故时的消防水量，m3；

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（企业事故持续时间假定为1h），

企业同时发生火灾次数取1次，比较取其最大值为仓库消防用水量。

企业消火栓用水量为25L/S，火灾持续时间为1h。经计算消防用水量为90m3/次，取消防尾水排放量为用水量的80%，则消防尾水量为72m3/次。

V3——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；
   企业涉及的化学品均置于室内或搭棚内，降雨时一般不会产生受污染的雨水，本企业V3=0

V4——装置或罐区围堤内净空容量。本企业V4=0

V5——事故废水管道容量。不计管道容量，V5=0。

通过以上基础数据可计算得企业的事故池容积约为：

V总＝（V1＋V2＋V3）max-V4-V5＝（40+72+0）-0-0＝112 m3

根据上述计算结果，即企业应急事故池的容积应不小于112m3。企业设有250m3应急池，配置应急泵、备用发电机以满足应急需要，经计算，事故池容量设置合理。

公司雨水管网设有可控阀门。一直处于开启状态，发生事故后，关闭此阀门。产生的废水不能从雨水管网进入下水道，待事故结束后，监测收集的废水中COD等污染物浓度，然后视浓度能否达接管标准，再决定是否直接排入附近河道，如果水质达到排放标准，可直接排放，如果不能达到排放标准，要求车间停产直至事故废水处理完毕方可开工。

### 3.4.5企业现有应急能力评述

目前企业已经在环境安全管理方面形成了较为完善的管理体制。公司较好地执行了建设项目环境影响评价制度，在一定程度上提高了企业的环境应急预防能力。

除此之外，企业还在组织机构上加强了对安全、环保的管理，当发生应急事故时，落实到相关联系人。因此在突发环境事件发生时，企业具备相应的应急救援能力。

# 4组织机构及职责

## 4.1应急救援组织机构设置

根据公司的危险物质的使用、储存情况，可能存在泄露危害、人员受伤事故，针对这些突发性事故，为保证公司、周边企业职工生命和财产的安全，预防突发性泄露事故发生，并能做到在事故发生后得到迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少事故所带来的损失，按照公司“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司应组建“事故应急救援指挥部”，详见组织机构如下图所示。指挥部设在生产总监办公室，若总指挥不在公司时，由副指挥为临时总指挥，全权负责应急救援工作。

图4-1  公司应急组织结构框架图

## 4.2指挥机构的主要职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案；

（3）组建突发环境事件应急救援队伍；

（4）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如活性炭、黄沙等）的储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；

（7）负责组织外部评审；

（8）批准本预案的启动与终止；

（9）确定现场指挥人员；

（10）协调事件现场有关工作；

（11）负责应急队伍的调动和资源配置；

（12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（15）负责保护事件现场及相关数据；

（16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

## 4.3应急救援指挥部成员及主要职责

### 4.3.1指挥部组成成员

总指挥：冯驰宇13405152517

副总指挥：张华13962689168

政府及有关部门介入后，内部协调配合工作责任人：韩可明	15250229518

各成员联系方式见附件。

### 4.3.2主要职责

总指挥：负责组织厂级应急救援预案的编制和实施，组织指挥工厂的应急救援；提出抢险方案，组织员工进行抢险，采取正确的应急方法，在紧急情况下组织员工疏散与撤离。

副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体工作及现场指挥，做好事故报警、情况通报及事故救援和处置的组织协调工作；

指挥部成员：协助总指挥处理突发事故，亲临一线指挥员工进行灭火、抢险、警戒、疏散等工作。

## 4.4各应急救援小组的职责

在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。各应急小组成员组成及其主要职责如下：

（1）应急指挥小组

应急指挥小组由企业总经理担任组长，财务、采购科长、操作工等担任小组成员。应急指挥小组主要职责如下：

①第一时间接警，甄别环境污染事故级别，并根据事故等级（分为三类），下达启动应急预案指令，同时向相关职能管理上报事故发生情况；

②负责制订环境污染事故的应急方案并组织现场实施；

③制定应急演习工作计划、开展相关人员培训；

④负责组织协调有关部门，动用应急队伍，做好事故处置、控制和善后工作，并及时向地方政府和上级应急处理指挥部报告，征得上级部门援助，消除污染影响；

⑤落实环境污染事故应急处理指挥部的指令。

（2）应急救援组

主要职责如下：

①承担与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，同时做好外界的通讯联络工作。

②负责现场治安、交通秩序维护，设置警戒，组织指导疏散、撤离与增援指引向导；

③组建多个应急抢险组，如储存区抢险组、生产装置抢险组、公用工程抢险组等。组织应急抢险。

④担负本公司各类事故的救援及处置，负责现场灭火和污染抢险及洗消；

⑤组建有专职消防队及义务消防队，负责公司事故应急救援任务；在保卫、安全消防科的直接领导下实行军事化管理，全天候执勤；

⑥负责现场医疗急救，联系医疗机构救援，协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置，联络伤者家属；

⑦发生重大污染事故时，组织公司区人员安全撤离现场。

（3）后勤保障组

后勤保障小组主要职责如下：

①负责应急设施或装备的购置和妥善存放保管；

②在事故发生时及时将有关应急装备、安全防护品、现场应急处置材料等应急物资运送到事故现场；

③负责厂内车辆及装备的调度。

④负责伤亡人员的抚恤、安置及医疗救治，亲属的接待、安抚，遇难者遗体、遗物的处理。

（4）医疗救护组

主要职责如下：

①负责事故现场的伤员转移、救助工作；

②协助医疗救护部门将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；

③发生重大污染事故时，组织厂区人员安全撤离现场；

④协助领导小组做好死难者的善后工作。

（5）应急监测组

主要职责如下：

①主要负责事故现场调查取证；调查分析主要事故类型、主要污染物种类；由于我厂内不具备监测能力，因此由应急监测组负责联系专业监测结构，根据事故类型制定监测计划进行监测。监测数据及时报告应急救援指挥组。

②参与制定和实施环境事故应急预案，为应急领导小组决策提供技术支持和保障，提供有关紧急保护公众环境的防护措施和应急技术咨询。为开展环境污染和生态破坏事故应急处置、应急监测提供技术支持。

③针对不同类别、不同物质的污染事故制定应急处置技术预案；制定和实施环境污染和生态破坏事故应急处置中污染控制、污染消减、安全隔离和危险设施（物品）防灾等具体行动方案。

④组建和培训应急处置专业队伍以及应急物资的筹备等。

⑤及时向厂内突发环境事件应急领导小组报告处置进展、效果等应急工作情况。

⑥进行环境污染事故经济损失评估，并对应急预案进行及时总结，协助领导小组完成事故应急预案的修改或完善工作。

⑦负责编制环境污染事故报告，评估污染程度和范围，对周边生态环境影响，并将事故报告向上级部门汇报。

## 4.5临时应急人员的设置与职责

公司停产不工作时，只留有值班人员。如果在此期间发生泄漏、火灾等重大事故，值班人员在事故发生时采取必要的应急措施控制事故的扩大，同时应及时报火警，以及与公司义务消防队和应急救援指挥部成员进行联系。

# 预防与预警

## 5.1预防措施

### 5.1.1环境风险源监控

（1）在生产车间和仓库等设有监控摄像头；

（2）对全厂、主要风险源有巡查制度；

（3）对于各工段车间、关键岗位设有应急处置措施标识牌。

（4）生产工段设有危险化学品安全周知卡。

（5）企业废气洗涤塔设有围堰，防止泄漏污染水体。

（6）化学品仓库设有围堰，防止泄漏污染水体。

### 5.1.2环境风险预防措施

针对各风险装置，多达电子采取以下防范措施。

表5-1 环境风险预防措施一览表

| 序号 | 装置 风险 | 预防措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产 装置 | 生产车间内各装置区周围设置防溢堤，并对地面进行硬化处理； 制定严格的岗位操作规范； 物料进出口阀，燃料系统阀，防爆门设计规范，保证灵活好用； 防止易燃易爆物质泄漏，配置防火器材； 保证通风良好，防止爆炸气体滞留聚集； 重要部位要用防火材料保护，防烧毁； 针对阀门、法兰、管线接口处等易发生跑冒滴漏部位应定期检查、维护； 在生产工艺中的带压设备设置安全阀及放空系统，具有安全联锁装置，以保证人身安全和设备完好 精心操作，平稳操作，加强设备检查，在年检时对塔、罐等大型设备要作探伤检查，出现疑点，一定要检修好才能运行。 |
| 2 | 物料 储运 事项 | 原料贮存库区和罐区周围设置防溢堤，并原料贮存库区、危险固废临时堆场地面进行硬化处理。 卸料区设计0.5%坡度并设置集液槽及废液暂存池，收集卸料过程中可能的泄漏物料。 液体原料、产品储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。 危险化学品有专门的运输车辆运输，要求押运人员持有押运证，并携带安全资料表，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和摩擦。 危险废物堆放在专用的场所，并按有关协议规定定期转移给有资质和有处理能力的固废处置中心处理。 禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏 、碘存放在加盖的有色、密封容器内，放于阴凉干爽处，避免日光曝晒和空气吸湿； |
| 3 | 职工 防护 | 呼吸系统防护：佩戴过滤式防毒面罩 ( 半面罩 )； 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜 ； 身体防护：穿防静电工作服 ； 手防护：戴乳胶手套； 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。避免长期反复接触、进入高浓度区作业，须有人监护 。 |
| 4 | 管理 方面 | 1.操作人员严禁吸烟、携带火种以及穿带钉鞋、化纤衣物等进入易燃易爆区。严禁在工作场所进食、饮水。 2.公司员工进行防毒教育、定期体检，并进行急性中毒抢救训练。 3.对设备、应急物资、消防设施进行定期检查。 4.对于生产装置的运行情况要进行定时检查记录，对重点岗位和工艺设备要加强巡检频次，发现问题及时解决。 5.开展“完好设备”及“无泄漏”等活动，实行承包责任制，做到台台设备、条条管线、各个阀门、块块仪表有人负责； 6.在生产区域和储存库区的显著位置均设置了安全警示标志（牌）。 7.对公辅工程及环保工程设施每周进行定期检查。 8.加强安全教育，企业内全体人员都认识安全、杜绝事故的意义和重要性，了解事故处理处理程度和要求，了解处理事故的措施和器材的使用方法，特别是明确自己在处理事故中的职责。 |
| 5 | 其它 | 1.必须注意污水管道及雨水管道的日常检查工作，做到定期清理。 2.厂内按“雨污分流”设计，厂内设置了1个生活污水接管口、1个雨水排放口、1个生产废水排口。雨水阀门正常是常开，出现事故时关闭。 3.厂区设有明沟和事故收集池。 4.公司设250m3的事故尾水池并配备相应事故池阀门。 5.车间、仓库均设有监控摄像头，对危险源进行监控。过程中保持消防通道和安全通道的出入口畅通。 6.本公司无化学品运输车辆及人员，危险化学品均委托有资质的单位运输。危化品运输过程中的环境保护和应急由危化品运输单位负责，进入本厂区后的危险化学品车辆需按照本厂区的操作规程进行作业，厂区内的危化品装卸等由本公司负责。 |

## 预警行动

若收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，环境应急小组同专家讨论后确定环境污染事件的预警级别后，及时向公司领导、车间、工段负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由公司领导确定预警等级，采取相应的预警措施。

### 5.2.1发布预警条件

（1）在危险源排查时发现存在可能造成人员伤亡、财产损失等严重后果的重大危险源时，应及时预警。

（2）收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

（3）发布预警公告须经上级应急企业法人和上级批准，预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

### 5.2.2预警的分级

（1）一级预警

一级预警为设备、设施严重故障，发生火灾爆炸和大面积泄漏事故，泄漏已流入水域或扩散到周边社区、企业；造成的泄漏公司已无能力进行控制，以及恐怖袭击已发生的事故或事件。

（2）二级预警

二级预警为已发生火灾和泄漏，在极短时间内可处置控制，未对周边企业、社区产生影响的事故以及获悉恐怖袭击事件即将发生信息时。

（3）三级预警

1）  现场发现存在泄漏或火灾迹象将会导致泄漏、火灾爆炸等重大安全生产事故的；

2）  感烟报警器和可燃气体报警系统发出警报；

3）  遇雷雨、强台风、极端高温、汛涝等恶劣气候；

4）  接到恐怖袭击恐吓电话或政府发面预防恐怖袭击通知时；

5）  其他异常现象。

### 5.2.3发布预警方式、方法

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别环境应急小组按照相关程序可采取以下行动：

①立即启动相应事件的应急预案。

②按照环境污染事故发布预警的等级，向全公司以及附近居民发布预警等级。

一级预警：现场人员报告值班调度，调度核实情况后立即报告公司，公司应急指挥中心依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向县、市政府部门报告，由县、市领导决定后发布预警等级。

二级预警：现场人员或调度向安全或环保部门报告，由安全或环保部门负责上报事故情况，公司应急指挥中心宣布启动预案。

三级预警：现场人员立即报告部门负责人和值班调度并通知安全或环保部门，部门负责人或调度视现场情况组织现场处置，安全或环保部门视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。遇非工作日时，通知值班调度和总值班人员，并及时报告应急指挥中心总指挥和有关人员。

根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

## 报警、通讯联络方式

### 24小时有效报警装置

接警中心：公司接警中心设在门卫。应急电话：0512-82617999。

厂内危险化学品事故报警方式采用内部电话和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行报警，由指挥组根据事态情况通过厂区通讯系统发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥组人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥组直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

在生产过程中，岗位操作人员发现危险目标发生泄漏应立即采取相应措施予以处理。操作人员无法控制时，立即向现场领导报告，现场领导依据泄漏事故的类别和级别，应立即向应急救援领导小组有关成员汇报，确定应急救援程序，并通知领导小组和其它成员。

报警和通讯一般应包括以下内容：

a、事故发生的时间和地点；

b、事故类型：泄漏、火灾、爆炸；

c、估计造成事故的危害程度；

d、事故可能特续的时间；

e、健康危害与必要的医疗措施；

f、联系人姓名和电话。

事故为Ⅰ类或Ⅰ级的，指挥部成员就迅速向市主管部门等上级领导机关报告。

### 24小时有效的内部、外部通讯联络手段

报警及相关人员联系电话见表5.3-1。

表5.3-1  联系人姓名和电话

| 报警电话 | 报警电话 |
| --- | --- |
| 昆山市公安局报警中心 | 110 | 昆山市消防大队 | 119 |
| 昆山市急救中心 | 120 | 昆山市安全生产监督管理局 | 57756081 |
| 昆山市环境保护局 | 12369/57565432 | 昆山市疾病控制中心 | 57331615 |
| 昆山市环境监测大队 | 57539870 | 昆山市自来水公司 | 57557743 |
| 昆山市供电公司 | 57302967 | 国家化学事故应急咨询电话 | 0532-3889090 |
| 医学事故应急救援中心上海抢救中心 | 021-62533429 | 国家中毒控制中心 | 010-63131122 |
| 应急指挥组长 冯驰宇 | 13405152517 | 应急指挥副组长 张华 | 13962689168 |
| 监测预警责任人 韩可明 | 15250229518 |  |

厂区应急救援人员之间采用内部和外部电话（包括手机、对讲机等）线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向行政部报告。行政部必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

### 5.3.3报警程序

主要的报警联系电话（见表5.3-1）。事故或险情发生后，第一发现者应尽快向应急救援指挥中心值班室、专职消防队或专职医疗救护队报警，同时向当天负责生产的值班经理报告事故情况。报警方式包括：① 启动事故现场最近的火灾报警按钮，通知中心控制室；② 拨打119，通知消防通讯值班室；③ 拨打医疗救助电话，通知专职医疗救护中心。

专职消防队或专职医疗救护队接到报警后应当快速做出准备响应，同时报告应急救援指挥中心值班室。应急救援指挥中心值班人员结合事故现场情况报告和安全监控系统反映的情况，向应急救援领导小组报告事故情况。应急救援领导小组根据事故规模决定启动应急抢险预案。

若发生较大或重大生产环境安全事故，应急救援指挥中心直接联系昆山市消防队、公安部门、卫生部门、环境保护部门，请求信息和技术支援。

整个事故报警与处理程序见图5.3-1。

图5.3-1 报警与响应流程图

# 信息报告与通报

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，明确信息报告时限和发布程序、内容和方式，公司信息报告和通报具体情况如下。

## 6.1内部报告

（1）内部事件信息传递的责任人

副总指挥：张华 13962689168

（2）报告程序

现场突发环境事件知情人     厂应急指挥办公室     厂安全生产应急领导小组。

（3）报告时限：做到早发现、早报告、早发布，控制在2分钟内通知。

（4）报告方式：口头汇报方式，内部微信、QQ群。发生事故后，在初步了解事故情况后，事故单位应急领导小组和应急工作组应当立即通过电话向环保安全应急领导小组和办公室进行口头汇报，同时电话沟通协议应急救援单位。

书面汇报方式：在初步了解事故情况后，应当在4个小时内，逐级以书面材料上报事故有关情况。

## 6.2信息上报

（1）外部事件信息传递的责任人：总指挥（冯驰宇	13405152517）

（2）上报程序：现场突发环境事件知情人或应急指挥办公室     千灯镇管委会（安环所）     市环保局和安全局应急中心      昆山市应急指挥办公室。

（3）上报时限：厂区应急指挥组在确认为重大及以上环境事件后，在事件发生后的1小时内向上级部门回报，情况紧急时，事故单位可直接向当地政府应急办报告。

（4）报告方式：电话沟通，环保工作微信、QQ群等。

（5）上报内容：事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计，事故发生的原因初步判断；事故发生的原因初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况以及事故报告单位或事故报告人。

## 信息通报

当突发环境事件可能影响到其他人员、甚至是周边企业或居民区时，应由公共服务课及时向公众发出警报或公告，告知事故性质、自我保护措施、疏散时间和路线、随身携带物品、交通工具及目的地、注意事项等，并进行检查，以确保公众了解有关信息；应将伤亡人员情况，损失情况，救援情况以规范格式向媒体公布，必要时可以通过召开新闻发布会的形式向公众及媒体公布，信息发布应当及时、准确、全面。

（1）向可能受影响的居民、单位通报的责任人：韩可明	15250229518

（2）程序：现场突发环境事件知情人     厂应急指挥办公室     周边企业及周边可能影响的居民。

（3）上报时限：厂区应急指挥组在确认为重大及以上环境事件后，在事件发生后的10分钟内通知周边企业及周边可能影响的居民。

（4）报告方式

口头汇报方式、电话沟通、微信、QQ群。

（5）上报内容：事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计。

## 6.4事件报告内容

事件报告应包括的内容有：事故发生的时间、地点、单位、类型和排放污染物的种类数量、直接的经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋势；事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计；事故发生的原因初步判断、事故发生后采取的措施及事故控制情况以及事故报告单位或事故报告人。

我司突发环境事件发生后被报告人及相关部门、单位的联系方式见表6.4-1。周边四公司主要联系方式见表6.4-2。

表6.4-1  被报告人及相关部门、单位的联系方式

| 联系部门及人员 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 冯驰宇（总指挥） | 13405152517 |
| 张华（副总指挥） | 13962689168 |
| 韩可明（应急救援） | 15250229518 |
| 昆山市重大危险源预警监测与应急救援指挥中心 | 110（转） |
| 昆山千灯镇环保办 | 57479396 |
| 昆山市安全生产监督管理局 | 57756058 |
| 昆山市环保局 | 57565432/12369 |
| 昆山市消防大队 | 119 / 55115180 |

表6.4-2  周边公司的联系方式

| 公司名称 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 昆山市海兴净化设备有限公司 | 18012682310 |
| 吉山千叶模塑工业公司 | 18112637761 |
| 富乐士精密机械有限公司 | 13862657612 |
| 昆山嘉禾包装制品公司 | 0512-57409608 |

## 6.5与千灯镇环境事件应急预案联动、衔接方案

企业发生突发环境事件时，应能够与千灯12环境风险应急预案联动、衔接，接受区域事故应急管理部门的领导、指挥及指导。主要采取如下措施：

（1）建立千灯镇化工园区环境风险应急预案的组织机构及其组成单位、组成人员、职责分工、联系方式；与千灯精细化工区建立应急响应系统，及时通知疏散周边工厂员工；与千灯镇各行政管理部门建立二级应急响应系统，及时通知疏散周边居民。千灯精细化工区各部门应急预案主要联系方式见表6.5-1。

表6.5-1 千灯精细化工区相关部门人员通讯录

| 部门 | 联系人 | 职务、职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 移动电话 | 办公室电话 |
| 安环所 | 朱晓亮 | 副镇长 | 18006266266 | 57460860 |
| 国土分局 | 蒋国平 | 局长 | 13862602333 | 57409898 |
| 财政分局 | 屈瑜 | 局长 | 13806268938 | 57461709 |
| 派出所 | 沈剑 | 所长 | 13906262121 | 57461807 |
| 交巡警中队 | 陈志宏 | 中队长 | 13706260958 | 57090001 |
| 城管中队 | 祝晓斌 | 中队长 | 15962689433 | 57460278 |
| 消防中队 | 张潘 | 中队长 | 13405231864 | 57276108 |
| 千灯医院 | 吴惠龙 | 院长 | 13906266058 | 57464688 |

（2）制定预案应与地区社会环境事件应急预案相匹配，项目制定预案应以地区预案为主体结构进行完善；

（3）项目预案应与地区预案确立信息联系，确保在双方预案执行过程中不出现矛盾或问题；

（4）明确地区预案所能提供的物资、人力援助，并公开本预案所能提供的物资、人力，达到资源公开以便事故发生时便于确定如何调集资源和人力；

（5）充分利用地区预案的社会性，为减少损失和影响，应首先考虑在重大事故发生时求助地区应急预案；

（6）在有可能前提下，应将预案和地区预案进行联通实行演习。

# 应急响应与措施

## 7.1分级响应机制

根据所发事故的可控性、严重程度和影响范围，确定相应的预案级别及分级响应程序。公司的预案级别可分为Ⅰ级（重大环境污染事件，厂区及周边）、Ⅱ级（较大环境污染事件，厂区级）、Ⅲ级（一般环境污染事件：车间级）。

由预案级别对应的响应级别由高到低分别为：一级响应（Ⅰ级突发环境事件）、二级响应（Ⅱ级突发环境事件）、三级响应（Ⅲ级突发环境事件）。三级应急响应程序均执行SP-09应急准备与响应控制程序，即：发现→逐级上报→指挥长（或指挥机构）→启动预案

表7.1-1 应急等级与应急响应

| 应急等级 | 说明 | 应急响应级别 | 风险后果 | 应急响应程序 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ级 一般环境污染事件 | 1. 厂区内发生小量泄漏时，且波及范围有限（仅仅局限于厂内）。 2. 厂区内发生小火灾，包括生产线、仓库、公用工程、建筑物等。 3. 生产部本身可以控制的火灾。 | 三级 | 1.泄漏会导致厂区内部分区域环境空气超标，影响厂内职工。 2.火灾会导致厂内生产线停止。 | 1. 班长或代理人（副组长或现场工作区主办人员）负责指挥应急救援工作。 2. 立即将处理情形汇报上一级。 | 副总指挥：张华 |
| Ⅱ级 较大环境污染事件 | 1. Ⅲ级事故未能得到控制时进入持续应急 2. 发生较大型泄漏或火灾，但可以控制在固定区域内，并需要动员全厂及外界支援才足以控制。 | 二级 | 1.泄漏会导致厂内大气超标、影响土壤； 2.火灾会导致厂内生产线停止，并导致相应的废气无法正常排放；产生的消防水无法及时收集导致危险物质流至场外 | 1. 总经理为现场指挥员，成立事故控制中心（成员为生产部全体人员及警卫人员），并通报总指挥官或请求外部支援。 2. 总指挥官接到通报后，立即启动事故应急救援指挥部整体运作。 | 总指挥：冯驰宇 |
| Ⅰ级 重大环境污染事件 | 1. Ⅱ级事故未能得到控制。 2. 大量危险或污染液体外泄至厂外。 3. 大火灾且可能波及邻近厂区。 4. 爆炸波及厂外，而且有严重影响时。 | 一级 | 1.泄漏会导致厂内大气超标、影响土壤、外泄至厂外的液体流入周边河道，导致西侧河道的超标。 2.火灾、爆炸会引至周围厂区，导致周围厂区的损失。 | 1. 继续应急救援指挥，交由政府相关部门运作，工厂则协助配合。 2. 警察等单位协助群众疏散。 | 总指挥冯驰宇移交指挥权给千灯镇环保办负责人 |

## 7.2应急措施

### 7.2.1突发环境事件现场应急措施

#### 7.2.1.1化学品泄露的应急处置

1、少量泄漏事故的处理技术：

发生此类事故，应急人员应及时采取措施处理泄露的物料，可用黄沙吸附或其它惰性材料吸收，并作为危废转移处置。

2、中量泄漏事故的处理措施：

发生此类事故，首先应采取措施控制泄露继续发生，可用黄沙吸附或其它惰性材料吸收或用泵抽至应急罐中，通知相应的应急救援小组，完成对泄露物的收集，并作为危废转移处置。

3、大量泄漏事故的处理措施：

发生此类事故，第一步与处理中量泄露事故一样，首先应采取措施控制泄露继续发生；通知相应的应急小组到现场。在应急救援小组的协调下，封锁现场，对泄露物的收集，并作为危废转移处置。

4、中毒事故应急措施

控制危险源：毒物泄漏容易造成职业中毒事故，应及时控制造成事故的危险源，尽快组织工程抢险队和技术人员及时堵漏。

查明事故原因：应尽快检测中毒的化学物质及其浓度，测出事故的危害区域，提供有关数据。迅速查明事故原因、危害程度及波及范围，指定救援方案。

控制事故现场：如果是固体或液体毒物，应立即停止作业；如是气体和液体毒物泄漏，应停止作业，尽快堵塞；如是易燃易爆等危险性化学物质，同时应防火防爆，灭火救险。同时封存造成职业中毒事故的材料、设备和工具等。

抢救受害人员：在采取安全防护措施时，救援人员迅速将中毒者救出现场，尽快将其移至上风向或空气新鲜的场所，保持呼吸道畅通，脱去被污染衣服，用清水冲洗污染的皮肤和眼睛，采取紧急措施施行心脏脑复苏，立即在监护下送往医疗机构进行治疗组织作业人员撤离：疏通应急撤离通道应标识清楚，组织作业人员撤离，如果可能泄漏毒物的弥散、流动现有方向性和规律性，可以根据需要，按照毒物的流向，在远离人群、重要财产设施和相对较为安全的地方设置泄险区，用于吸纳、消除、处理毒物，减少事故造成的伤亡和损失。

应急人员的安全防护：考虑毒物的弥散和流动，应急救援人员应根据毒物的性质和可能浓度采取个人防护。佩戴好防毒面具、防毒服、防毒靴等。采用一定的通风设施和报警装置，备用应急照明、现场急救用品、洗眼器、淋浴装置等设施。非应急救援人员不要进入中毒现场。医务人员可在相对安全区域紧急抢救伤者。同时对遭受或者可能遭受中毒的救援人员及时组织救治，进行健康检查和医学观察。

5、接触伤害、中毒现场处置

危险化学品接触伤害、中毒现场处置方法：应使吸入蒸汽的患者脱离污染区，保持呼吸道畅通，安置休息并保暖，较重者速送医院诊治；如呼吸困难，给输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸。

眼睛接触时提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，速送医院诊治。皮肤接触先脱去污染的衣着，先用清水后用肥皂水彻底冲洗皮肤。如有灼伤或起泡，须就医诊治，并留医院观察，以防发生迟发性严重肺水肿。误服立即漱口，催吐（若误食硫酸，需给饮牛奶或蛋清；若误食NaOH，口服稀释的醋或柠檬汁），急送医院抢救。

#### 7.2.1.2火灾、爆炸事故现场应急措施

由于公司使用的的易燃易爆物质，遇高热、明火或氧化剂时可引发火灾事故；其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触猛烈反应。因此，一旦发生火灾爆炸时，做到立即报警，并且充分发挥整体组织功能，在人身确保安全的前提下，扑灭初起火灾，将灾害减到最低程度，避免火势扩大殃及周围危险场所，避免造成重大人员伤亡。具体要求如下：

1、现场发生火灾时，全体职工务必保持镇定，大声报告，立刻报警，切断事故现场电源，停止生产，并迅速担负起抢救工作，不可袖手旁观等待消防人员前来抢救而延误时机。

2、应急指挥组迅速电话通知所有的应急救援队伍人员到着火区域上风口集合了解分析情况，疏散无关人员至安全区，并分析和确定火灾爆炸原因，采取相应措施进行扑救。

3、扑救时人站在上风位置，顺序前进。当火势趋盛、无法靠自身力量扑救和控制时，职工应立即疏散撤离，并对人员进行清点，留下主控人员对系统进行手动控制，停止系统运行。

4、其他生产车间工段人员密切注意本岗情况，加强岗位监督控制，确保其它目标安全生产。

5、由于使用消防水时，消防废水会排入围沟，流入事故应急池，待事故结束后进行处置。

6、如情况严重，必要时由总指挥下令全厂全部停止，切断所有危险源连接管道，由保安部人员带领，厂区负责人负责将所有人员紧急疏散到厂区外安全地带。

7、由总指挥、副指挥等应急救援人员汇合商量堵漏灭火方案并确定方案。

8、由企业消防组带领厂义务消防队人员，根据方案确定人员应站的最佳灭火点，对火源设备进行冷却控制。

9、如人员力量不足，由总指挥决定通知外援，直至火灭。

10、由副指挥组织全体应急救援人员和消防人员，对现场进行清理，对人员进行清点。由技术组对事故经过进行记录，对事故进行调查报安全生产管理委员会。

以上是总体做法，具体到各车间或仓库，需根据消防设施和火灾现场，采取直接、有效的方式进行灭火，各场所应急措施简述如下：

（1）原料仓库火灾爆炸事故应急措施

原料仓库存放有可燃液体。前期上报、报警及善后工作按要求进行，这里不做叙述。突法事故重点应急措施及注意点主要为：

a.及时将其他包装桶抢救出来，转移到安全广阔地，抢救时应用水保持火场包装桶冷却。

b.用干粉、二氧化碳灭火剂、消防水等进行灭火，也可以用沙土进行覆盖，防止火势进一步蔓延；喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

c.如火灾无法控制，可能发生连锁爆炸时，要及时通知并疏散周围的居民及企业员工，防止造成人员伤亡。

（2）生产间火灾爆炸事故应急措施

生产间可能发生火灾的装置主要为搅拌机，发生火灾事故时：

a.立即切断电源，关停所有生产设备，迅速切断电源及连所有正在工作设备的管道阀门；

b.用干粉、二氧化碳灭火剂、消防水等进行灭火，也可以用沙土进行覆盖，防止火势进一步蔓延。

c.关闭雨污管网接管口或排放口的阀门，让消防水进入事故池暂存。

d.火势扑灭后须对现场进行消洗，消洗水进入事故池，根据其性质或委托处置。其他清点、记录等善后工作按要求进行。

#### 7.2.1.3减少与消除污染物的技术方案

一、稀释与覆盖。为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带，以泄漏点中心，在容器的四周设置水幕或喷雾状水进行稀释降毒，使用雾状射流形成水幕墙，防止泄漏物向重要目标或危险源扩散，但不宜使用直流水。在使用这一技术时，将产生大量的污染废水，因此应疏通污水排放系统。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

二、当泄漏量较小时，可用沙土、吸附材料、中和材料等吸收中和。

四、转移处置。危险固体废弃物交由有资质的单位进行处理；清理时可咨询有关专家，确定安全和最佳方法后进行，必要时由具备资质的清洗机构清洗。

对各类化学品泄漏的应急处置，应注意根据其化学危险特性，采取不同的处置措施。如：

1.盐酸：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离150米，严格限制出厂，切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道，排洪沟等限制性空间，若是气体合理通风，加强扩散，喷氨水或稀碱液中和。构筑围堤或挖坑产生的大量废水。也可以将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。若是液体，用砂石或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，构筑围堤、事故废水池收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所内处置。迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道

排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可用大量水冲洗，构筑围堤、事故废水池收容，洗水用泵转至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

2硫酸泄漏处置措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

现场清理泄漏物料时，将冲洗的污水应排入污水处理系统进行处理；危险固体废弃物交由有资质的单位进行处理；清理时可咨询有关专家，以决定安全和最佳方法后进行，必要时由具备资质的清洗机构清洗。污染水域时，及时与水利部门联系暂停有关水闸放水，防止污染水域扩大蔓延。

此外，在废液委外处理过程中，因包装容器的破裂引起的酸碱废液等有毒物料的泄漏。由于本公司废液储存设施周围设置有围堰，使发生泄漏的废液不致漫流扩散，并能及时收集，尽可能降低风险事故造成的影响和损失。本公司在储存过程中采用小包装储存的方式，可以减少容器破损时的泄漏量，易于收集处理，以避免风险的发生。

#### 7.2.1.4事件处理过程中产生的次生衍生污染物的消除措施

应急过程中要用到物资，如下表7.2-2所示：

表7.2-2 应急物资表

| 名称 | 用途 |
| --- | --- |
| 黄沙、沙土 | 吸收吸附 |
| 吸油毡、吸收棉 | 吸收吸附 |
| 围堰 | 拦截液体 |
| 应急水泵 | 转移废水 |

#### 7.2.1.5污染治理设施的应急措施

（一）废水泄漏、事故排放应急处置

1.停止作业，关闭有关机泵、阀门；

2.按报告程序报告；

3.派员监测泄漏成份、浓度；划定警戒区域，疏散无关车辆、人员，控制无关人员进入现场；

4.检查污、雨排水阀和闸，确认处于关闭状态；

5.组织人员盛接回收泄漏物，使用堵漏工具、材料控制泄漏；

6.检查封堵防火堤孔洞，防止外流；

7.泄漏控制后，冲洗清理现场。

（二）废气处理设施应急措施

若公司废气处理设施出现效率降低时，由环保科通知生产车间立即采用停产或限产的方法降低废气排放，保障排放的废气都经过处理并达标；当污染治理设施损坏时，应停止废气排放，立即启用备用设备进行处理达标后排放；污染治理设施和备用设备同时发生故障时，操作人员及时采取防治措施，停止排放废气，防止废气超标排放，并应立即向环保副理报告。预计时间超过规定时间的，由环保副理将故障信息向市环保局报告。

设备科每年定期组织一次污染治理设施意外事故的应急措施落实情况和应急设备（备用设备）完好情况的检查。

#### 7.2.1.6危险区的隔离

一、危险区的设定

项目发生危险化学品事故时，结合厂内风险事故后果计算，按危险程度分为三个区域，分别为事故中心区、事故波及区和受影响区。

①事故中心区：即距离事故现场 0~150m 区域。此区域为危险化学品浓度指标高，并伴有爆炸、火灾发生，建筑物设施和设备的损坏，以及人员受伤的危险。

②事故波及区：指距离事故现场 150~500m区域。该区域空气中危险化学品浓度较高，造成作用时间长，有可能发生人员或物品的伤害或损坏，或者造成人员受伤的危险。

③受影响区：指事故波及区外可能受影响的区域。该区域可能受到从事故中心区和波及区扩散的小剂量危险化学品危害。

二、事故现场隔离区的划定方法

为防止无关人员误入现场造成伤害，按危险区的设定，划定事故现场隔离区范围。

①事故中心区：以距事故中心约150m 道路口上设置红白色相间警戒色带标识，写上“事故处理，禁止通行”字样，在圆周每50m 距离上设置一个警戒人员。专业警戒人员（警卫）必须着正规服装，并佩戴印有“警戒”标识字样的袖套。义务警戒人员必须佩戴印有“警戒”标识字样的袖套。若政府其他部门的人员参与警戒，必须着正规服装。

②事故波及区：以距事故中心约500m道路口上设置红白相间警示色带标识，写上“危险化学品处理，禁止通行”字样，在路口部署身着制服带“警戒”标识字样袖套一人。

三、事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

①事故中心区外的道路疏导由警卫负责，在实施警戒的道路口上设置“事故处理，禁止通行”字样的标识。并指定人员负责指明道路绕行方向。

②事故波及区外道路由政府交通管理部门负责。禁止任何车辆和人员进入，并负责指明道路绕行方向。

（8）事件现场人员清点、撤离的方式及安置地点

接到应急指挥组疏散人员的指令时，通讯联络组组长立即指挥区域内的人员迅速、有序地撤离危险区域，并到指定地点结合，从而避免人员伤亡。车间负责人在撤离前，利用最短的时间，关闭该领域内可能会引起更大事故的电源和管道阀门等。

#### 7.2.1.7应急人员进入、撤离事件现场的条件、方法

一、准备工作

应急人员在进入现场时应做好如下准备：一是人员准备，根据事故发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富或相关专业人员带队；二是救援器材、物资必须准备充足，以防出现吸附剂等救险药剂不够的情况；三是必须明确救援方式，救援前尽量掌握各类相关事故处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度的抢险救灾；四是思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。

二、进入事件现场

小组人员在接到应急指挥组通知后，立即携带救护和防护装备赶赴现场，等候调令，听从指挥。由组长分工，分批进入事发点进行抢险或救护。在进入事故点前，组长必须向应急指挥组报告每批参加抢修（或救护）人员数量和名单，并登记。

三、撤离事件现场

抢修（或救护）队完成任务后，组长向应急指挥组报告任务执行情况以及抢险（或救护）人员安全状况，申请下达撤离命令，指挥部根据事故控制情况，必须做出撤离或继续抢险（或救护）的决定，向抢险（或救护）组下达命令。组长若接撤离命令后，带领抢险（或救护）人员撤离事故点至安全地带，清点人员，向应急指挥组报告。

#### 7.2.1.8人员的救援方式及安全保护措施

一、抢救原则、救援方式

1、发生伤亡事故，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽误、拖延；

2、救护人员进入有毒气体区域必须两人以上分组进行；

3、救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护；

4、救护人员必须听从指挥，了解中毒物质特性及现场情况，防护器具佩戴齐全；

5、采用正确的搬运方法，迅速将伤员抬离现场；

6、搬运伤员时需遵守下列规定：

①根据伤员的伤情，选择合适的搬运方法和工具，注意保护受伤部位；②呼吸已停止或呼吸微弱以及胸部、背部骨折的伤员，禁止背运，应使用担架或双人抬送；③搬运时动作要轻，不可强拉，运送要迅速及时，争取时间；④严重出血的伤员，应采取临时止血包扎措施；

7、救护在高处作业的伤员，应采取防止坠落、摔伤措施；

8、抢救触电人员必须在脱离电源后进行。

二、人员的安全防护

呼吸系统的防护：可能接触有毒有害蒸气或烟雾时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔；眼睛防护：戴化学安全防护镜；防护服：穿工作服（防腐质地）；手防护：戴橡皮手套。

#### 7.2.1.9应急救援的调度和保障供应措施

项目根据事故应急抢险救援需要，配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。建立健全公司环境污染事故应急物资装备的储存、调拨和紧急配送系统，确保应急设备如灭火器、黄沙及应急水泵等性能完好，随时备用。加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流散和失效。必要时，可依据有关法律、法规，及时动员和征用社会物资。

### 7.2.2大气污染事件保护目标的应急措施

公司预设事件中若危险品仓库、或生产装置内物料大量泄漏、发生火灾爆炸事故、废气处理设施故障废气未经有效处理直接排放，则可能导致大气污染事件发生。

1、应急处置

（1）向昆山市环保局应急指挥中心、消防大队等部门报告并请求增援；

（2）及时通知下风向邻近企业和交通部门，采取防护措施、对周边路段实行交通管制；

（3）向邻近企业请求设备、器材和技术支援；

（4）事故现场划定警戒区域，派人员警戒阻止无关车辆、人员进入现场；

（5）使用防爆抢险、回收设备、器具，进入爆炸危险场所人员需穿着防静电防护服、鞋，释放人体静电；

（6）切断泄漏气体覆盖范围内电源，控制一切火源，现场禁止使用非防爆通讯器材；

（7）现场人员必须配戴相应有效的呼吸防护器具；

（8）用黄砂、干粉等覆盖泄漏物；并喷雾状水稀释污染物浓度；

（9）受影响范围内人员紧急撤离和疏散。

2、基本防护措施

（1）呼吸防护：在确认发生气体泄漏或袭击后，应马上用手帕、餐巾纸、衣物等随手可及的物品捂住口鼻。如有水或饮料，最好把手帕、衣物等浸湿。最好能及时戴上防毒面具、口罩。

（2）皮肤防护：尽可能戴上手套，穿上雨衣、雨鞋等，或用床单、衣物遮住裸露的皮肤。如已备有防化服等防护装备，要及时穿戴。

（3）眼睛防护：尽可能戴上防护镜或游泳用的护目镜等。

（4）洗消：到达安全地点后，要及时脱去被污染的衣服，用流动的水冲洗身体，特别是裸露的部分。

（5）救治：迅速拨打120，将中毒人员及早送医院救治。中毒人员在等待救援时应保持平静，避免剧烈运动，以免加重心肺负担致使病情恶化。

（6）食品检测： 污染区及周边地区的食品和水源不可随便动用，须经检测无害后方可食用。

3、受影响区域人群疏散方式

当事故发生后严重影响到了厂内以及受保护地区人民群众的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时，遵循以下原则：

（1）疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

（2）制定疏散计划，由应急指挥办公室发出疏散命令后，疏散引导员按指令进入指定位置，立即组织人员疏散。

（3）疏散引导员用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。

（4）积极配合好有关部门（公安消防队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

（5）事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

（6）正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

（7）口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

（8）广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

（9）事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

（10）对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

（11）专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

4、紧急避难场所

（1）选择合适的地区或建筑物为紧急避难场所；

（2）做好宣传工作，确保人人了解紧急避难场所的地址，目的和功能；

（3）紧急避难场所必须有醒目的标志牌；

（4）紧急避难场所不得作为他用。

5、交通疏导

（1）发生严重环境事故时，应急领导小组应积极配合有关部门，汇报事故情况，安排好交通封锁和疏通；

（2）设置路障，封锁通往事故现场的道路，防治车辆或者人员再次进入事故现场；

（3）配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅；

（4）引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

### 7.2.3水污染事件保护目标的应急措施

企业南侧紧邻小河，事故状态下，消防尾水、事故废水可能会流入西侧老陆泥浦，对该河造成短时的水质恶化。如果不及时采取控制、消除措施，可能影响周边水体。

公司主要原辅材料均不易直接进入附近河道，不会对周围水体产生不利影响（厂区和危化品仓库均设有应急沟，泄漏后的废液可以由应急沟收集后进入事故应急池，企业设有250立方米应急池。

企业容易出现的水污染事件主要为污水处理设施由于处理装置失效或处理效率降低（循环水泵、药剂自动添加设备、风机等发生事故或人为操作不当等），造成废水处理不达标，企业废水含有酸碱、重金属等各类污染物。超标废水排入外环境，对周围环境产生不利影响。

企业加强对污水处理设施的维护、加强对运行人员的专业培训，加强在线监测技术，特别要注意对重金属的在线监测。一旦发生污水处理设备，运行人员能快速发现，可以发现的途径有：通过对曝气池污泥的性状、在线监测设备的监测数据等，发现异常后，运行人员要快速上报，并立即切断污水处理设施对外的排放口，引废水进入事故应急池，减少废水的排放量，减少对外环境的影响。

发生重大环境事件时，可以通过当地政府采取限制或禁止其他企业污染物排放，将污染水体内污染物稀释并疏导等应急措施，以消除减少污染物对环境的影响。

发生Ⅱ级或Ⅰ级环境事件时，可以通过当地政府采取限制或禁止其他企业污染物排放，调水将污染水体内污染物稀释并疏导等应急措施，以消除减少污染物对环境的影响。

本公司在发生泄漏以及火灾、爆炸事故时，将所有废水、废液均收集入事故尾水池内，待事故结束后，对事故尾水池内废水进行监测，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物最终进入水体。

### 7.2.4危废风险防范措施

危险废物泄漏时，容易发生火灾事故，因此泄漏处理要及时、得当，避免重大事故的发生。

（1）事故发生单位应迅速将泄漏部位、泄漏物形状及已采取的堵漏措施报告应急指挥部。

（2）应急指挥部

①了解泄漏情况和已采取的措施，确定应急规模，组织制定应急处置的具体方案。

②根据泄漏事故情况，向公司和上级主管部门报告，请求公司和上级主管部门进行应急指导、援助。

③各专业组在做好应急抢险人员自身防护的基础上实施应急工作。

④进入泄漏现场进行处理时，应注意应急处置人员的安全防护：进入现场的应急人员必须配备达到要求的个人防护器具；如果泄漏物具有易燃性，事故中心区域应严禁火种，同时采取切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事态发展，确定事故波及区域的范围、人员疏散和撤离地点、路线等；根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离；应急处理时严禁单独行动，必要时用水枪掩护；泄漏采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

（3）泄漏物处理

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖，收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处理，防止二次事故的发生。

①危险废物发生单桶泄漏时，车间地面已进行防渗处理，物料桶设置在防泄漏底座上，泄漏物采用沙土覆盖，收集到密闭容器内。

④危废品仓库内危险品废物采用塑料桶包装，危废品仓库设置围堰，泄漏液体均可控制在围堰内，采用沙土覆盖，收集到密闭容器内，运往危废品处理单位。

事故处理完毕后由善后处置队负责现场清理，对泄漏现场地面进行清洗，清洗废水排水集中收集，统一外运资质单位处理。处理泄漏液的废物、废渣、容器统一放置在危废品仓库，统一外运资质单位处理。

7.2.5地下水、土壤风险防范措施

鉴于地下水、土壤环境污染的可能途径，公司针对污染物产生和排放特点，采取了严格控制措施：

（1）在处理或储存化学品的所有区域铺设不渗漏的地基（混凝土），以确保物料的冒溢能被有效回收，从而防止环境污染；

（2）固液废弃物在厂内暂时存放期间，如属有毒有害物质，应用桶或罐包装后存放，存放场地采取严格的防渗防流失措施，以免对地表水和地下水造成污染；

（3）管道采用无缝管，管道外层涂上防腐材料然后再用聚合材料封包。在管道铺设完成后要进行高压防漏试验，在原料输送过程中要进行定期检查，以确保输送的安全性。

（4）是源头控制。企业所有输水、排水管道等必需采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格用水和废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的衔接。

（5）末端控制。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中处理，从而避免对地下水的污染。

（6）污染监控。设置覆盖生产区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。

（7）应急响应。制定了应急预案，设置了应急设施，一旦发现地下水受到影响，立即启动应急设施控制影响。

### 7.2.6受伤人员现场救护、救治与医院救治

（一）接触人群伤检分类及救护、救治

发生事故后，应将受伤人员及中毒人员迅速脱离现场，将患者移到空气新鲜的地方，松开扣紧的衣服，脱去被污染的衣裤，并注意保暖，仔细检查病人的病情。在搬运过程中要冷静，注意安全及时请医生就诊，由医生根据烧伤、中毒分级，确定烧伤度及中毒程度，采取必要的现场紧急抢救方案。

（二）对患者进行分类现场抢救方案

（1）皮肤轻度烧伤，立即将患者移离现场迅速脱去被污的衣裤、鞋袜等，用大量自来水或清水冲洗创面15－30分钟，新鲜创面上不要任意涂上油膏或红药水、紫药水，不能脏布包裹。如发生眼烧伤，迅速用自来水或清水冲洗，千万不要未经处理而急于送医院。冲洗时眼皮要掰开。

（2）深度烧伤立即送医院救治。

（3）吸入中毒者，应迅速脱离现场，向上风处转移至空气新鲜处松开患者的衣领和裤带并注意保暖。

（4）化学毒物沾染皮肤时应迅速脱去，污染的衣服、鞋袜等用大量自来水或清水冲洗，头面部受污染时，首先注意眼睛的冲洗。

（5）对中毒烧伤人员引起呼吸、心跳停止者，应进行心肺复苏术。首先要保证呼吸道畅通，然后进行人工呼吸和胸外心脏挤压术。

人工呼吸采用口对口人工呼吸，方法：患者仰卧，术者托起患者下颌，并尽量使其头部后仰；另一手捏紧患者鼻孔。术者深吸气后，紧对伤员的口吹气然后松开捏鼻的手，如此有节律地、均匀地反复进行，每分钟14－16次。吹气的压力视患者具体情况而不同，一般刚开始时吹气压力可略大些，频率稍快些，10－20次后将压力减小，维持胸部升起即可。

心脏胸外挤压术，具体方法是：患者平仰卧在硬地上或木板床上，抢救者在患者一侧或骑跨在患者身上，面向头部，用双手掌根以冲击式挤压患者胸骨下端略靠左方。每分钟6－70次。挤压时应注意不要用力过猛，以免发生肋骨骨折，血气胸等。一般下压3-5㎝即可。如果患者呼吸、心跳停止，则需要两人进行，一人口对口人工呼吸，另一人行心脏挤压术；两者操作的比例约为1：5。在送医院途中心肺复苏术不能中断。

对于中度中毒以上的患者应积极护送医院进行治疗。

（三）对接触者的医疗观察方案

出现刺激反应者，至少观察12小时，中毒患者应卧床休息，避免活动后病情加重。必要时做心电图检查以供参考。

（四）患者运送及转运中的救治方案

（1）搬运伤员移上担架时，应头部向后，足部向前，担架行走时，两人快慢要相同，平衡前进。向高处抬运时，前面的人手要放低，腰部弯屈走；抬后面的人要搭在肩上，勿使担架两头高低相差太大。向低处抬时，和上面相反。担架两旁有人看护，防止伤员翻落。

（2）中毒者一般采用坐位或半卧位。昏迷患者平卧头偏向一侧，休克患者要将其双腿垫高，使之高于头部以保证回心血量。中毒性肺水肿、急性肺心病，心力衰竭病人务必采取半卧位，并限制活动，减少耗氧量。

（3）救护车转送时车速不宜过快，务求平稳减少颠簸，以免加重病情。担架应固定可靠，以减少左右前后摇摆的影响，预防机械性损伤。

（4）运送途中救治方案按现场紧急抢救方案有关规定执行。

（5）护送人员必须做好现场抢救，途中病情观察、处置与护理、通讯联系等记录，到达目的医院后进行床边交班，移运医疗记录。

（五）救治机构的确定

（1）事故现场发现人员严重受伤时，迅速拨打“120”救护车及时抢救。

（2）以送千灯人民医院为主。

（3）若发生大量中毒人员和烧伤人员，可同时送千灯人民医院。

（六）提供有关信息

（1）提供受伤人员的致伤信息。

（2）受伤者应有单位人员护送，给医生提供个人一般信息：姓名、年龄、职业、婚姻状况、原病史等。

（3）提供毒物信息：理化特性、中毒机理、应急救援药品等。

## 7.3应急监测

公司不设专门的实验室，有PH计,有COD监测仪，对于公司无监测能力的项目，企业委托专门机构负责对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

首先应当根据污染源以及污染物的类型，直接测定该污染源或排放口所排污染物在空气、水环境中的浓度。其次由于环境化学污染事故发生时，污染物的分布极不均匀，时空变化大，对各环境要素的污染程度各不相同，因此采样点位的选择对于准确判断污染物的浓度分布、污染范围与程度等极为重要。这就需要根据事故类型，严重程度和影响范围确定采样点。

（1）水环境污染事故

危险化学物质发生泄漏造成水环境污染，采样时以事故发生地为主，按水流的方向，扩散速度以及其他因素进行布点采样，根据事故发生的严重程度，可现场确定采样范围。在事故发生地、事故发生地的下游布设若干点位，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面；由于厂外水沟水流速度较小，且河面宽度小，因此需要在同一断面的不同水层进行采样；另外，在事故影响区域内饮用水和农灌区取水口也设置采样断面。采样时，需要采平行样品，一份在现场进行检测，一份加入保护剂后尽快送至实验室分析。若根据污染物质类型需要，应当使用塑料广口瓶对水体的沉积物采样密封后分析。

对于火灾以及爆炸事故，除了执行以上的监测步骤，还必须对消防水采样分析。

（2）大气环境污染事故

发生液体泄漏引发的气体泄漏或粉尘、烟气等事故性排放时，首先应当尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、风向及其他自然条件，在事故发生地当日的下风向影响区域、掩体或低洼地等位置，按一定间隔的圆形布点采样，根据事故发生的严重程度，确定采样点布置的范围。而且需要在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设采样，作为对照点。在距事故发生地最近的居民住宅区或其他敏感区域应布点采样，且采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点位置。

对于火灾以及爆炸事故，首先应当确定事故中可能产生的衍生污染物，再根据该污染物的性质特征，按照以上的采样点布置原则进行布点。

采样时，应当确定好采样的流量和采样的时间，同时记录气温、气压、风向和风速，采样总体积应换算为标准状态下的体积。

（3）土壤环境污染事故

土壤污染的采样应当以事故发生地为中心，根据不同的污染物质确定一定范围，然后在该范围内离事故发生地不同距离设置采样点，并根据污染物类型在不同的深度采样，另外采集未受污染区域的样品作为对照。除了对土壤进行采样，还需要采集事故发生地的作物样品。若事故发生地在相对开阔区域，采样应采取垂直深10cm的表层土。一般在10m×10m范围内，采用梅花形布点方法或根据地形蛇形布点方法，采样点不少于5个。不同采样点采集的样品在除去小石块和杂草后混合放入密封塑料袋。

对于所有采集的样品（包括大气样品，水样品和土壤样品），应分类保存，防止交叉污染。现场无法测定的项目，应立即将样品送至实验室分析。样品必须保存到应急行动结束后，才能废弃。

（4）应急监测频率

应急监测的频次根据事故发生的时间而有所变化，根据污染物的状况，在事发初期应当增加频次，不少于2小时采样一次；待摸清污染规律后可适当减少，不少于6小时一次；应急终止后可24小时一次进行取样。至影响完全消除后方可停止取样。

表7.3-1 水质监测频次表

| 事故等级 | 监测点位 | 监测频次 | 监测因子 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级事故 | 厂区雨水、污水排口 | 连续监测2天、每天2小时采样一次 | pH、COD、色度、总磷、总铜等。 发生泄漏事故时还应监测相应的危化品。 | 监测浓度均低于同等级地表水标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 二级事故 | 江、河、事故发生地 |  |  |  |
| 一级事故 | 江、河事故发生地 事故发生地下游的混合处 |  |  |  |
| 事故结束后 | 厂区雨、污水排口、江、河事故发生地，上游的对照点 | 1次/应急期间 |  | 以平行双样数据为准 |

表7.3-2 环境空气监测频次表

| 事故等级 | 监测点位 | 监测频次 | 监测因子 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级事故 | 废气排放口、事故发生地、污染物浓度的最大处 | 连续监测2天、每天2小时采样一次 | 氮氧化物、硫酸雾、粉尘、氯化氢、氨气、甲醛、VOCs | 连续监测2次浓度低于环境空气质量标准值或已接近可忽略水平为止 |
| 二级事故 | 事故发生地最近的居民居住区或其他敏感区 |  |  |  |
| 一级事故 | 事故发生地的下风向 |  |  | 连续监测2~3天 |
| 事故结束后 | 废气排放口、事故发生地上风向的对照点 | 2次/应急期间 |  | —— |

表7.3-3 土壤监测频次表

| 事故等级 | 监测点位 | 监测频次 | 监测因子 | 追踪监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三级事故 | 事故发生地受污染的区域 | 1次/应急期间采样点不少于5个 | pH | 清理后，送填埋场处理 |

（5）、监测人员的安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如隔绝式防化服、防火防化服、防毒工作服、酸碱工作服、防毒呼吸器、面部防护罩、靴套、防毒手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。

（6）内部、外部应急监测分工

公司应急指挥部安排专门人员配合外部应急监测人员环境监测布点，采样，现场测试等工作。

根据实际情况，监测组负责与监测单位沟通，应急监测因子根据实际情况，了解事故种类及事故泄漏因子后作出安排。

## 7.4应急终止

### 7.4.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持在尽量低的水平。

### 7.4.2应急终止的程序

（1）应急终止时机由现场应急指挥组确认，经现场应急指挥组批准；

（2）现场应急指挥组向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应急环境监测组继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

### 7.4.3应急终止后的行动

（1）通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除。

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

（3）应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

（4）编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

（5）根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

（6）参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（7） 进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。

（8） 对于由于公司的环境事故而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

（9） 根据事故调查结果，对厂区已有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

（10）做出污染危害评估报告，设置应急事故专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

# 后置处理

## 8.1善后处理

突发环境事件发生后，要做好受污染区域内群众的思想工作，安定群众情绪，并尽快开展善后处置工作，包括人员安置、补偿、宣传教育等工作。对突发环境事件产生的污染物进行认真收集、清理。由主管领导负责，组织有关部门分析事故原因，汲取事故教训，指挥部要将事故情况进行登记、整理和存档。做好突发环境事件记录和突发环境事件后的交接工作，制订切实可行的防范措施，防止类似事故发生。

组织有关专家对受灾范围进行科学评估，做好疫病防治、环境污染清除、生态恢复等工作。

## 8.2保险

本公司职工均已办理社保、包括养老保险、医疗保险、工伤保险等。

# 9应急培训和演练

## 9.1应急培训

### 9.1.1生产区操作人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训公司操作人员，发生各级危险化学品事故时减缓环境污染措施、报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。同时，安全培训需针对本企业的危险物品，不要泛泛而谈，应具有针对性和可操作性。

（1）培训主要内容：

a.企业安全生产规章制度、安全操作规程；

b.防火、防爆、防毒的基本知识；

C.危险化学品的物理化学性质、危险特性等基础知识；

d.生产过程中异常情况的排除、处理方法；

e.发生事故时减缓环境污染措施的方法；

f.事故发生后如何开展自救和互救；

g.事故发生后的撤离和疏散方法。

（2）采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

（3）培训时间：每季度不少于4小时。

### 9.1.2应急救援队伍的培训

对公司应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。

（1）培训主要内容：

a.了解、掌握事故应急救援预案内容；

b.熟悉使用各类防护器具；

c.如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

d.雨污水阀门的关闭及切换；

e.危险化学品泄漏或事故废液收集的处理措施；

f.事故情况下减缓环境污染措施；

g.应急装备、器材的使用及防护措施的佩戴知识培训及练习；

h.事故发生时的报警方式及信息上报；

j.事故现场自我防护及监护措施。

（2）采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

（3）培训时间：每月不少于6小时。

### 9.1.3应急指挥机构的培训

邀请国内外应急救援专家，就公司危险化学品事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年2～4次。

### 9.1.4公众教育

负责对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于2次。

## 9.2演练

### 9.2.1演练分类及内容

1.演练分类

（1）组织指挥演练：由指挥部的领导和各专业队负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

（2）单项演练：由各队各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

（3）综合演练：由应急救援指挥部按应急救援预案要求，开展全面演练。

2.演练内容

（1）事故发生的应急处置、应急监测；

（2）消防器材的使用；

（3）通信及报警讯号联络；

（4）消毒及洗消处理；

（5）急救及医疗；

（6）防护指导：包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

（7）应急监测；

（8）各种标志设置警戒范围人员控制，厂内交通控制及管理；

（9）事故区域内人员的疏散撤离及人员清查；

（10）向上级报告情况及向友邻单位通报情况；

（11）事故的善后工作。

### 9.2.2演练范围与频次

基本要求：最少要在极端最热和极端最冷季节进行应急演练。

（1）组织指挥演练由指挥领导小组组长每年组织一次；

（2）单项演练由每专业队组长每年组织二次；

（3）综合演练由指挥领导小组组长每年组织一次。

### 9.2.3预案评估和修正

（1）预案评估

演练时设置观察员，评估所有人员的操作；现场演练结束后，及时总结演练成绩。指挥部和各专业队经演练后进行讲评和总结，及时发现事故应急预案集中存在的问题，并从中找到改进的措施。

①发现的主要问题；

②对演练准备情况的评估；

③对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

④对在训练、防护器具、抢救设置等方面的意见；

⑤对演练指挥部的意见等。

（2）预案修正

①事故应急救援预案经演练评估后，对演练中存在的问题应及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化；

②应急救援危险目标内的生产工艺、装置等有所变化，应对预案及时进行修正。

# 10奖惩

## 10.1奖励

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的个人，依据有关规定给予表彰：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（4）有其他特殊贡献的。

## 10.2责任追究

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

（2）不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

# 11 保障措施

## 11.1内部保障

### 11.1.1经费保障

突发环境事件的应急处理所需经费，包括仪器设备、交通车辆、应急咨询、应急演练、人员防护设备、应急小组运作经费，由我公司财务室制订计划预算，报生产总监批准后，由财务室支出。一般保障年度应急费用为叁万元，专款专用，所需经费列入公司财政预算，保障应急状态时应急经费的及时到位。

### 11.1.2应急物资、装备保证

企业指挥机构的应急队伍要根据本预案要求，建立处理突发环境事件的日常和战时两级物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。

应急物资储备主要包括防毒口罩等；在仓库、生产车间等存放一定数量的灭火器、消火栓应急设施及物资，并按规定放在适当的位置，并作了明显的标识；厂区内贮存一定数量的堵漏棉絮（棉布）和木块，在事故发生的紧急情况下，可以用来堵塞储备设施破裂处；厂区内贮存一定数量的黄沙，在事故发生的紧急情况下，可以用来覆盖泄漏液体等。

公司的汽车，配备专职驾驶员，随时可作应急之用。

另外公司内各个车间均配备所需的个体防护设备，便于紧急情况下使用，在易发生事故的必要位置设置洗眼器及相应的药品。

### 11.1.3应急救援队伍保障

公司将加强环境应急队伍的建设，培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握公司突发环境事件处置措施的预备应急力量，保证在处置突发环境事件中能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作，并形成应急网络，确保在事件发生时，能迅速控制污染、减少危害，确保环境和公众安全。

公司建立危险化学品安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。聘请专家作为环保顾问。

### 11.1.4应急与通信保障

应急指挥组及各成员必须24小时开通个人手机（联系人及联系方式详见附件），配备必要的有线、无线通信器材，值班电话保持24小时通畅，节假日必须安排人员值班。要充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时能够统一调动有关人员、物资迅速到位。

整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、火灾自动报警系统线路、巡更系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用消防报警系统、可燃气体报警仪、手动报警和电话报警系统相结合方式。

整个厂区的照明依照《工业企业照明设计标准》（GB50034-92）设计。

保障制度

（1）责任制

环境风险事故应急救援指挥组及各小组职责

（2）值班制度

①值班时间：24小时

②值班人员夜间必须对危险区域进行巡检，并在值班室值守。

③因公或因私不能到岗的，必须提前说明情况，由所在部门安排相应人员代替。

④值班人员必须本人签名，做好当夜的值班记录。

⑤公司值班小车由当班值班班干部负责调度安排。

⑥遇到法定节假日，必须增加相应值班人员。

⑦夜间值班人员由总办负责抽查，无故缺席者，按公司规定进行处理，并予以通报批评。

⑧值班中遇到紧急情况，应采取果断措施进行处理，并及时向有关领导联系汇报。

（3）培训制度

①目的：通过对各类人员的培训，防止突发性重大事故的发生，并能在事故发生后，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援。

②范围：全体员工

③职责：

a.安全部门是事故应急救援预案培训管理部门，负责编制年度培训计划，并组织实施；

b.各其他部门按要求配合实施事故应急救援预案培训，并进行培训效果评价。

④培训内容：

a.安全操作规程；

b.生产过程中异常情况的排除、处理方法；

c.熟练使用各类防护器具；

d.事故发生后如何开展自救和互救；

e.事故发生后的撤离和疏散方法；

f.事故发生后如何开展事故现场抢险及事故的处置。

⑤培训的实施：

a.全体员工分别按培训计划参加培训；

b.师资以专兼职结合，内请外聘解决；

c.培训过程中，企业负责安全的安保部检查进度和培训质量；

d.各类培训做好培训记录，培训考试试卷由安保科保存；

e.特殊工种参加法定的持证上岗培训，无资质证不得上岗。

## 11.2外部救援

### 11.2.1外部救援体系

单位互助体系：本企业应和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

公共援助力量：企业还可以联系昆山市公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

### 11.2.2应急救援信息咨询

（1）外部救援单位联系电话

昆山市公安局报警中心：110

昆山市消防大队：119

昆山市急救中心：120

昆山市安全生产监督管理局：57756081

昆山市环境保护局：12369/57565432

昆山市疾病控制中心：57331615

昆山市环境监测大队：57539870

（2）供水、供电单位联系电话

昆山市自来水公司：57557743

昆山市供电公司：57302967

（3）其他救援机构

a.国家化学事故应急咨询电话：0532-3889090

b.化学事故应急救援中心上海抢救中心

电话：021-62533429

传真：021-62563255

c.国家中毒控制中心

24小时服务热线：010-63131122（中继线）

010-83163338（备用）

传真：010-63131122

# 12 预案的评审、备案、发布和更新

## 12.1评审

### 12.1.1内部评审

公司应急指挥部应定期在进行预案演练或经历环境应急实战后对参与演练和实战的部分进行评审，评审由上级主管部门的人员和专家参加，与时俱进，加强日常监督管理，对预案内容不断根据企业的生产实际变化及时进行更新。

### 12.1.2外部评审

邀请环境应急专家、环保主管部门、公司附近社区领导、企业领导等召开预案评审会，收集对预案中具体内容的补充信息，根据评审会达成的意见及时修改预案内容。

## 12.2备案

预案经内部评审、外部评审，并修改完善后，按照要求存档备案，并上报昆山市突发环境污染事故应急中心。

## 12.3发布

公司应急预案经公司总经理评审后，由经理签署发布；应急指挥部负责对应急预案的统一管理；公司办公室负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；应发放给应急指挥小组成员和各部门主要负责人。

本预案自在昆山市环保局备案发布后，抄送昆山市突发环境污染事故应急中心。

## 12.4更新

按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》第二十三条规定，企业环境应急预案应当每三年至少修订一次，有下列情形之一的，应当及时进行修订：

（1）本单位生产工艺和技术发生变化、污染治理、平面布置、周边环境等发生变化；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）环境保护主管部门或者企事业单位认为应当适时修订的其他情形。

企业应当于环境应急预案修订后30日内将新修订的预案报原预案备案管理部门重新备案。

# 13预案的实施和生效时间

本预案自发布之日起实施。预案批准发布后，公司将落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

# 14  附则

## 14.1名词术语定义

危险物质：指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

环境保护目标：指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

环境事件：指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

次生衍生事件：某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

应急救援：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

应急监测：指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

恢复：指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

分类：指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

分级：分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

## 14.2预案管理与更新

为适应国家相关法律、法规的调整和部门或应急资源的变化，结合生产过程中发现存在的问题和出现的新情况，每年年底将对本预案进行修订更新，并将新预案发送到相关部门进行学习。

## 14.3预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

# 15  附图与附件

## 15.1附图

附图1   项目地理位置图

附图2   企业周边环境概况示意图

附图3   企业环境风险源平面分布图

附图4   昆山市水系图

附图5   企业周边水系及5公里敏感目标分布图

附图6   企业事故污染物内部控制图

附图7   风险监控预警及应急监测图

附图8   应急救援组织体系图及联络表

附图9   消防设施分布及紧急疏散路线图

## 15.2附件

附件1   公司营业执照、

附件2    环境影响评价手续

附件3   固体废物处置协议

附件4  公司应急设施一览表

附件5   内部应急人员通讯录

附件6  依托外部相关部门人员通讯录

附件7  与周边企业的互助协议

# Text boxes

昆山市千灯镇突发环境事件应急指挥部

应急指挥组

总指挥：冯驰宇

副总指挥：张华

后勤保障组

医疗救护组

应急救援组

通讯联络组

应急监测组